九龙坡农委〔2023〕82号

重庆市九龙坡区农业农村委员会

关于渝昆高铁DK17+200-DK17+800段DN1500污水管道迁改工程洪水影响评价的批复

重庆高新城市建设集团有限公司：

根据你单位关于渝昆高铁DK17+200-DK17+800段DN1500污水管道迁改工程洪水影响评价的行政许可申请，我委组织专家对《渝昆高铁DK17+200-DK17+800段DN1500污水管道迁改工程洪水影响评价报告》进行了审查。根据《行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项及专家评审意见，现就该工程洪水影响评价作出行政许可如下。

一、同意工程防洪标准采用200年一遇，防洪评价标准采用200年一遇

二、本工程涉河建设方案基本可行，原则同意涉河建设方案的洪水影响评价结论

拟迁改管道分为3段，分别为P1~P5段（约83m）、P6~P7段（约129m）、P8~P11段（约53m）。其中P6~P7管道采用顶管施工和形式从人行道北侧绕开渝昆高铁部分桥墩，其余部分沿人行道新建污水管进行迁改避开桥墩。新建污水管道总长约为265m，管道直径为1.5m。

本次涉河建筑物为P8~P11段下淳10m管道及检查井P6、P11。P8~P11段下游10m管道采用HDPE钢塑复合缠绕管，南北走向，基本垂直于大坝坡脚线布置，埋设于地底，设计地面标高为286.79m，地面埋深4.4m，管道底标高为282.39m，顶标高为283.89m，管径1.5m。检查井采用钢筋混凝土结构，P6检查井深3.91m、P11检查井深4.47m，井口宽度700mm，井底宽度3.5m，井室尺寸为2.4m×2.4m。工程涉河建筑物均采取在枯水期进行施工。

本工程的建设对河势稳定、防洪安全及河流行洪影响较小。

三、原则同意防治补救措施

本工程建设防治补救措施主要包括：水环境保护、施工期河道及运行期污染防治措施。

（一）施工期防冶补救措施。建设单位应督促施工单位作好施工组织设计，工程出渣、物资堆放必须符合防洪要求。

（二）运行期防治补救措施。建设单位抓好汛期前、汛后的检查和巡查，坚持预防为主，安全第一的工作方针，发现问题及时汇报，并采取相应工程处理措施。

（三）定期及大洪水后进行清淤，保证行洪断面。

四、有关要求

（一）拟建工程修建过程中严禁向河道中倾倒建筑垃圾或者开挖的土石方。弃渣弃土运至规定地点处理。

（二）工程竣工后，区农业农村委根据复核报告，参加工程项目的综合验收。工程验收合格后方可启用。

（三）建设单位须进一步核实处理好第三者合法水事权益，优化施工方案，落实本项目后期防汛应急责任主体及防汛应急预案，强化运行管理。

（四）在项目运行管理过程中须安排专人负责运行管理，加强行洪安全监测，发现问题及时处理，确保行洪及水质安全，保障工程安全稳定运行。

五、本行政许可决定有效期为3年，自签发之日起计算

期满后，若该工程未开工建设，本行政许可决定自行失效；若要继续建设，应重新履行行政许可手续。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按规定重新办理许可手续。

六、本文件所批复报告高程系统为黄海高程，坐标为2000国家大地坐标系

附件：工程主要控制坐标表

重庆市九龙坡区农业农村委员会

2023年7月5日

附件

工程主要控制坐标表

| 井编号 | 坐标值(m) |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| P1 | 3253599.161 | 630629.541 |
| P2 | 3253591.518 | 630616.919 |
| P3 | 3253576.378 | 630616.919 |
| P4 | 3253558.389 | 630603.590 |
| P5 | 3253546.311 | 630571.335 |
| P6 | 3253551.391 | 630516.924 |
| P7 | 3253513.748 | 630397.219 |
| P8 | 3253382.413 | 630080.671 |
| P9 | 3253386.649 | 630070.784 |
| P10 | 3253378.708 | 630059.884 |
| P11 | 3253352.566 | 630044.565 |