渝（九）环准〔2024〕8号

重庆尊航机械制造有限公司：

你单位报送的“重庆摩托车电动车配件项目”环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉（项目编号：5elohb）。该项目取得了《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2012-500107-04-05-744509），主要建设内容及规模：项目总投资6000万，环保投资200万。拟购置九龙坡区西彭工业园区J分区J39-1/02地块建设摩托车电动车配件项目，占地总面积约18666平方米，建设1栋生产厂房及配套设施，厂房1F设置板加工区、管加工区、电泳流水线及喷粉生产线，厂房2F中部设置焊接区，办公室、库房等。拟购置下料机、激光切割机、弯管机、冲床、焊机、抛丸机、电泳喷粉流水线等设备，对外购钣材、管材进行生产加工，预计建成后，年产车架40万台。

重庆尊航机械制造有限公司（以下简称建设单位）和环评单位均必须遵守和按照《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规和相关技术规范的要求，如实、科学、全面、系统的对该项目可能产生的影响、危害或污染进行预测、评价和提出有效的对策措施，并对其结果或后果分别承担侵权责任和连带责任。重庆尊航机械制造有限公司为“重庆摩托车电动车配件项目”的建设单位，是解决项目产生或可能产生的环境污染、生态破坏、污染扰民投诉纠纷或环境危害等其他不良后果的主体单位；重庆贵泉达环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500107MA60X21G0W，编制主持人：陈一辉，职业资格证书管理号：201905035550000009）受建设单位的委托为环境影响评价单位（以下简称环评单位），对该项目的评价结论负责。根据专家对你单位报送的“重庆摩托车电动车配件项目”环境影响报告表的审查意见，经我局研究，原则同意《环境影响报告表》的评价结论及对该项目建设提出的环境保护措施。该项目在设计、施工和营运中应按以下要求办理：

一、根据该区域环境容量现状，我局原则同意你单位主要污染因子执行本项目环境影响报告表中核算的标准和总量。当区域环境质量不能满足环境功能区要求时，生态环境行政主管部门可依法对你单位取得的主要污染因子排放总量进行调整。

二、该项目在设计、建设和运营过程中，应认真落实《环境影响报告表》提出的污染防治和生态保护措施，防止环境污染、生态破坏、污染扰民投诉纠纷、风险事故、环境危害以及因安全生产事故引发的环境次生问题等其他不良后果，重点做好以下工作：

（一）废水。

1.厂区应实行雨污分流、清污分流。项目运营期食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，排入市政污水管网。项目生产废水（员工洗手废水、电泳流水线废水等）排入生产废水处理站（处理能力15m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，排入市政污水管网；近期该区域处理达标后的污废水通过园区污水管网接入陶家生活污水处理厂作进一步处理；远期待L分区污水处理厂周边管网铺设完成并投用后，该区域处理达标后的污废水通过园区污水管网接入L分区污水处理厂作进一步处理。

2.项目建设单位应与厂房权属单位或个人共同加强对厂区污水处理设施的管理和维护，污泥必须委托专业单位及时清运，确保水质稳定达标排放。

（二）废气。

项目实施单位应严格落实本项目《环境影响报告表》提出的各项废气污染防治措施，重点对激光切割、焊接、电泳、喷塑等环节产生的废气和粉尘规范排放，确保各项废气污染因子稳定达标；废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）中相关排放标准限值。

（三）噪声。

合理布局并采取建筑隔声、减震降噪等措施，确保各厂界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）有关标准。

（四）生产废物（含危险废物）。

项目建设单位应对脱脂槽渣、回收电泳漆、废活性炭等危险废物委托有资质单位进行处置，其他可能涉嫌危险废物的生产废物进行危险废物鉴定后依法进行处置。危险废物暂存场所必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求；危废转移应按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局第5号令）执行转移联单制度。一般工业废物的贮存、处置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），并交由相关单位处置；生活垃圾交环卫部门统一收集处理。

（五）建设单位必须采取有效措施防止废水、固体废物、危险废物等污染物对土壤、地下水造成污染。

（六）认真落实《环境影响报告表》提出的其他环境保护措施。

（七）本项目实施单位应认真遵守环保相关法律法规。

三、项目建设过程中，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目投产前，应及时开展环境保护设施竣工自主验收，并通过网站或其他公众便于知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，同时报送我局。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、有下列情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）该项目建成后未严格按照报告文件及本批准书要求落实各项措施，擅自改变原辅材料或者工艺等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）该项目未按照本批准书要求，擅自排放重金属污染物或其他有毒有害物质；

（三）环境影响报告文件中，公众参与及其他相关内容存在弄虚作假情况。

六、该项目施工和运行过程中的环境监督检查和监督管理工作由项目所在地各级生态环境行政主管部门按照有关职责实施。

重庆市九龙坡区生态环境局

2024年3月6日

抄  送：重庆市九龙坡区生态环境保护综合行政执法支队