# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 重庆车辆段柴油发电机组D级修设施设备搬迁补强工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2401-500356-04-01-937844 |
| 建设单位联系人 | 何*杰 | 联系方式 | 133****085 |
| 建设地点 | 重庆市九龙坡区华岩镇重庆西站客车整备所 |
| 地理坐标 | 106度25分56.488秒，29度24分54.674秒 |
| 国民经济 行业类别 | C434金属制品、机械和设备修理业-铁路、船舶、航空航天等运输设备修理 | 建设项目 行业类别 | 四十、金属制品、机械和设备修理业-铁路、船舶、航空航天等运输设备修理434 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 九龙坡区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 170 | 环保投资（万元） | 17 |
| 环保投资占比（%） | 10% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1000 |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“表1专项评价设置原则表”，本项目土壤、声环境不开展专项评价，大气、地表水、环境风险、生态、海洋以及地下水是否开展专项评价情况见下表1-1。 表1-1 专项评价设置原则表 类别 设置原则 本项目情况对照 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 本项目不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，无需设置大气环境影响专项评价。 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目运营期柴油发电机冲洗废水和地面清洁废水依托厂区污水处理设施处理达标后回用，项目人员为厂区内调配，不新增生活废水，原生活污水通过厂区生化池处理后通过市政管网直接进入污水处理厂处理，不设专项评价。 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量均未超过临界量，不设专项评价。 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不涉及设置取水口，不设专项评价。 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不属于海洋工程建设项目，不设专项评价。 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1．“三线一单”符合性分析 依据《重庆市生态环境局关于印发《规划环评“三线一单”符合性分析技术要点(试行)》、《建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行)》的通知》（渝环函〔2022〕397号）的要求，分析本项目与“三线一单”管控要求的符合性，内容如下： 表1-2 建设项目与“三线一单”管控要求的符合性分析表 环境管控单元编码 环境管控单元名称 环境管控单元类型 ZH50010720005 九龙坡区重点管控单元-长江和尚山九龙坡段 重点管控单元5 管控要求层级 管控类型 管控要求 建设项目相关情况 符合性分析结论 全市总体管控要求 空间布局约束 1.严格执行《产业结构调整指导目录》、《重庆市产业投资准入工作手册》、《重庆市工业项目环境准入规定》、《重庆市长江经济带发展负面清单指南实施细则(试行)》等文件要求，优化重点区域、流域、产业的空间布局。对不符合准入要求的既有项目，依法依规实施整改、退出等分类治理方案。2.禁止在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。5公里范围内除经国家和市政府批准设立、仍在建设的工业园区外，不再新布局工业园区(不包括现有工业园区拓展)。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区，不得在工业园区(集聚区)以外区域实施单纯增加产能的技改(扩建)项目.3.在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口。上游20公里范围内的沿岸地区(江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内)，禁止新建、扩建排放重点重金属(铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属)、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。4.严格执行相关行业企业布局选址要求，优化环境防护距离设置，按要求设置生态隔离带，防范工业园区(工业集聚区)涉生态环境“邻避"问题，将环境防护距离优化控制在园区边界或用地红线以内。5.加快布局分散的企业向园区集中，鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。6.优化城镇功能布局，开发活动限制在资源环境承载能力之内。科学确定城镇开发强度，提高城镇土地利用效率、建成区人口密度，划定城镇开发边界，从严供给城市建设用地，推动城镇化发展由外延扩张式向内涵提升式转变。精心维护自然山水和城乡人居环境，凸显历史文化底蕴，充分塑造和着力体现重庆的山水自然人文特色。 项目不属于《产业结构调整指导目录》等文件要求中需要整改、退出的项目；项目属于金属制品、机械和设备修理业，不属于存在污染风险项目，不属于化工项目； 项目不排放重点重金属、剧毒物质和持久性有机污染物；项目不涉及防护距离；本项目位于中国铁路成都局集团有限公司重庆车辆段厂区内部，配套铁路动车进行柴油发电机组检修；本项目不属于开发活动 符合 污染物排放管控 1.未达到国家环境质量标准的重点区域、流域的有关地方人民政府，应当制定限期达标规划，并采取措施按期达标。2.巩固“十一小”(不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药、涉磷生产和使用等企业)取缔成果，防止死灰复燃。巩固“十一大”(造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副产品及食品加工、原料药制造(生化制药)、制革、农药、电镀以及涉磷产品等)企业污染整治成果。3.城区及江津区、合川区、璧山区、铜梁区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物严格执行大气污染物特别排放限值,并逐步将执行范围扩大到重点控制区重点行业。4.新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，加强源头控制，使用低(无)VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。有条件的工业集聚区建设集中喷涂中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。5.集中治理工业集聚区水污染，新建、升级工业集聚区应同步规划建设污水集中处理设施并安装自动在线监控装置。组织评估依托城镇生活污水处理设施处理园区工业废水对出水的影响，导致出水不能稳定达标的，要限期退出城镇污水处理设施并另行专门处理。 项目位于九龙坡区，区域属于达标区，项目属于金属制品、机械和设备修理业，符合国家政策，不属于所列“十一小”、“十一大”行业；本项目位于九龙坡区，不属于重点控制区重点行业，无需执行大气污染物特别排放限制；项目废气主要为柴油发电机废气及喷漆废气，项目喷漆量仅0.064t/a，喷漆废气采用喷淋+两级活性炭处理，柴油发电机废气采用喷淋+低温等离子+两级活性炭处理 符合 环境风险防控 1.健全风险防范体系，制定环境风险防范协调联动工作机制。开展涉及化工生产的工业园区突发环境事件风险评估。长江三峡库区干流流域、城市集中式饮用水源、涉及化工生产的化工园区等按要求开展突发环境事件风险评估。2.禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。严禁工艺技术落后、环境风险高的化工企业向我市转移。 项目按照要求制定风险防范制度，不属于存在重大环境安全隐患、工艺技术落后的企业 符合 资源开发利用效率 1.加强资源节约集约利用。实行能源、水资源、建设用地总量和强度双控行动，推进节能、节水、节地、节材等节约自然资源行动，从源头减少污染物排放。2.在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的项目和设备，已建成使用高污染燃料的各类设备应当拆除或者改用管道天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源;在不具备使用清洁能源条件的区域，可使用配备专用锅炉和除尘装置的生物质成型燃料。3.电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。4.重点控制区域新建高耗能项目单位产品(产值)能耗要达到国际先进水平。5.水利水电工程应保证合理的生态流量，具备条件的都应实施生态流量监测监控。 项目不适用高污染燃料，使用电作为主要能源，不属于高能耗、高耗水项目，不属于水利水电工程 符合 九龙坡区总体管控要求 空间布局约束 第一条确保饮用水源取水口水质安全，饮用水源地所在岸线不得建设与供水设施和保护水源无关的项目，禁止新增船舶码头，规范渔业船舶管理，不得停靠餐饮趸船，取缔现有餐饮趸船；饮用水源保护区内可实施有利于改善取水水质或取水口改造的项目。 第二条区内“四山”（缙云山山脉、中梁山山脉）管制区按照生态红线和四山管制区相应的管控要求进行管理，对非法建构筑物分类制定退出方案，分批次拆除违法建筑，对破坏林地、耕地实施修复，编制修复计划，推进修复工作，至2020年“四山”地区现有天然林面积不减少，人工林面积逐年增加。 第三条长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区、白市驿县级自然保护区、白塔坪市级森林公园、中梁云岭森林公园（原尖刀山市级森林公园）、重庆彩云湖国家湿地公园生态红线范围内严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，严格禁止任何单位和个人擅自占用和改变用地性质，鼓励按照规划开展维护、修复和提升生态功能的活动。区内一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理，严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。 第四条长江50年一遇洪水位向陆域一侧1公里沿岸地区，禁止引入排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目、单纯电镀行业、危险废物处置设施项目、存在严重环境安全风险的产业项目和其它不符合国家产业政策的项目，以及超出环境资源承载力的项目； 第五条梁滩河河道保护线外侧城镇规划建设用地内尚未建设的区域控制不少于30米的绿化缓冲带，绿化缓冲带内禁止进行工业、畜禽养殖业等可能导致水环境恶化的经营性活动。 第六条逐步弱化高新技术产业开发区东区生产制造功能，推动工业“退二进三”，不再发展传统工业（企业总部与研发中心列入高技术服务业）；有序推进批发市场和物流仓储（除快递物流外）向高新西区转移。 项目位置靠近九龙坡建桥工业园区C区，不涉及饮用水源地，不涉及“四山”管制区，不涉及生态保护红线；不涉及自然保护区、森林公园等；项目不属于排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目；本项目不涉及梁滩河绿化缓冲带区域，不属于生产制造业 符合 污染物排放管控 第七条通过改造提升、集约布局、关停并转等方式对“散乱污”企业分类治理。对布局不合理、装备水平低、环保设施差的小型污染企业进行全面排查，制订综合整治方案，集中整治镇村产业集聚区。 第八条区内二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物严格执行大气污染物特别排放限值，全面开展涉VOCs排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。列入淘汰类的，依法依规予以取缔，做到“两断三清”，即断水、断电、清除原料、清除产品、清除设备；列入搬迁改造、升级改造类的，按照发展规模化、现代化产业的原则，制定改造提升方案，落实时间表和责任人；对“散乱污”企业集群，要制定总体整改方案，统一标准要求，并向社会公开，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。 第九条城市污水处理厂全面达到一级A排放标准，城市污水集中处理率达到95%左右，对所有执行二级及以下标准的城镇污水处理设施实施提标改造。完善区内排水管网建设和配套污水处理厂建设，强化污水处理设施运维管理，确保设施正常运行，出水达标排放。 第十条持续推进梁滩河综合整治，排入梁滩河的污水执行污水特别排放限值，完善限养区养殖场污染治理配套设施设备，推广、指导畜禽养殖废弃物综合利用，推进畜禽养殖废弃物减量化、资源化和无害化。发展生态循环农业，开展现代生态农业创新试点。 第十一条严禁引入高水耗、高物耗、高能耗项目，水的重复利用率低的行业。严格执行高污染燃料禁燃区管理要求。 第十二条制定柴油货车、高排放车辆限行方案，依法依规加快淘汰老旧柴油货车。每年新增或更新的公交车、出租车全部使用清洁能源车辆。 项目喷漆废气和柴油发电机废气分别经过喷淋+两级活性炭和喷淋+两级活性炭处理后经过两根15m高排气筒排放；本项目运营期车辆冲洗废水依托厂区污水处理设施处理后回用，生活废水依托生化池处理达《污水综合排放标准》8978-1996三级标准后通过市政管网进入大九污水处理厂处理；本项目不属于养殖场项目，不属于高水耗、高物耗、高能耗项目。 符合 环境风险防控 第十三条严禁在长江干流1公里范围内新建危化品码头，长江干流沿岸1公里范围内现有化工企业、危化企业、重点风险源全部“清零”。 第十四条工业园区污水处理厂应设置相应规模的事故池，防止事故废水直接进入江河。 项目不涉及长江干流沿岸1公里范围，项目不位于工业园区 符合 资源开发利用效率 第十五条新建和改造的工业项目的水资源消耗水平应优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值，企业水耗应达到先进定额标准。新建和改造的能耗水平应优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值，高耗能企业能耗应达到先进定额标准。 项目仅涉及少量柴油发电机冲洗用水及员工生活用水，水资源消耗水平优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入制及行业平均值 符合 单元管控要求 空间布局约束 严格限制造纸、印染、煤电、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污 染物排放的项目。禁止新建、扩建危险废物处置设施；禁止引入与园区规划产业 相冲突的工业企业。不得引入造纸、纺织印染、制革和食品发酵等高耗水行业。逐 步弱化高新技术产业开发区东区生产制造功能，推动工业“退二进三”，不再发展 传统工业（企业总部与研发中心列入高技术服务业）；有序推进批发市场和物流仓 储（除快递物流外）向高新西区转移，不再发展批发市场和物流仓储。九龙园区B区 不再发展传统批发市场和物流仓储，可以建设发展临港经济区和现代物流。 项目不属于造纸、印染、煤电、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目，不涉及建设危险废物处置设施，项目不属于造纸、纺织印染、制革和食品发酵等高耗水行业，项目不位于工业园区内 符合 污染物排放管控 九龙园区B区内新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。新建涉VOCs排放 的工业企业要入园区。九龙园区B区目前的VOCs排放总量已超过总量管控清单，在 园区主要污染源整治完成腾出总量指标前，不得批准相应新增VOCs污染物的工业 项目投产运行。按照“关停取缔一批、治理改造一批”的原则，对环境问题突出又 无法彻底整治的“小散乱污”企业依法关停取缔；对符合空间规划、产业规划且具 备升级改造条件的“小散乱污”企业，实施治理改造后，纳入日常监管。土地使用 权人在转产或者搬迁前，应当清除遗留的有毒、有害原料或者排放的有毒、有害物 质。拟改变用途为居住、商业和学校等公共设施用地并存在潜在污染的场地应开展 土壤环境调查与风险评估；确定为污染地块的，在开发利用前要开展治理修复，使 其满足土地开发利用的土壤环境质量要求。管控单元内所有区域按高污染燃料禁燃 区要求管理。开展船舶及码头污水、垃圾治理，实现所有船舶垃圾收集上岸集中处 理，船舶及码头污水排放全面达到环保要求，制定港口、码头污染防治、处置应急 预案。 项目不属于九龙园区B区范围，项目涉及喷漆工艺，年使用漆量仅0.064t，对区域VOCs总量影响较小 符合 环境风险防控 严禁在长江干流1公里范围内新建危化品码头；园区工业污水集中处理设施应设置相应规模的事故池，防止事故废水直接进入江河。 项目不涉及长江干流沿岸1公里范围，项目不位于工业园区 符合 资源开发利用效率 园区引进项目的水资源消耗水平应优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入 值及行业平均值，企业水耗应达到先进定额标准。园区引进项目的能耗水平应优于 《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值，高耗能企业能耗应达 到先进定额标准。 项目仅涉及少量柴油发电机冲洗用水及员工生活用水，水资源消耗水平优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入制及行业平均值 符合 综上所述，项目符合“三线一单”管控要求。 2．拟建项目与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析 拟建项目位于九龙坡区华岩镇，为金属制品、机械和设备修理业，对照《产业结构调整指导目录（2024年）》，不属于产业结构调整目录中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目；且企业已取得了九龙坡区发展和改革委员会下发的《重庆市企业投资项目备案证》（备案号：2401-500356-04-01-937844），因此拟建项目建设符合国家产业政策的要求。 3、与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2022〕436号）符合性分析 表1-3 与产业投资准入符合性分析 类型 准入条件 本项目情况 符合性 全市范围内不予准入类 国家产业结构调整目录中的淘汰类项目。 不属于淘汰类项目 符合 天然林商业性采伐。 不属于 法律法规和相关政策命令不予准入的其他项目。 不属于 重点区域不予准入类 外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。 项目不涉及采砂 符合 二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 不属于 在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。 项目不位于所列举区域 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 项目位于工业园区内，不涉及饮用水保护区 长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。 项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库建设 在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 项目不涉及风景名胜区 在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 项目不涉及国家湿地公园 在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 项目不位于文件划定的岸线保护区和保留区内 在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 项目不位于文件划定的保护区、保留区内 全市范围内限值准入类 新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 项目不属于过剩产能、高耗能、高排放项目 符合 新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 项目符合相关规划 在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 项目位于化工园区内，且不属于所列举行业 《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。 项目不属于汽车投资项目 重点区域范围内限值准入类 长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 项目不属于化工项目，不属于纸浆制造、印染等存在环境风险的项目 在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。 项目不位于水产种质资源保护区内 由上表可知，项目建设符合合《关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2022〕1436号）中准入要求。 4、与《关于严格工业布局和准入的通知》(渝发改工[2018]781 号)的符合性分析 表1-4 与《关于严格工业布局和准入通知》的符合性分析 序号 相关规定 项目情况 符合性 一、优化空间布局 对在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，不得办理项目核准或备案手续。禁止在长江干流及主要支流岸线5 公里范围内新布局工业园区，有序推进现有工业园区空间布局的调整优化。 项目不属于重化工、纺织、造纸等工业项目 符合 二、新建项目入园 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，应当进入工业园区（工业集聚区，下同）。对未进入工业园区的项目，或在工业园区（工业集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）的项目，不得办理项目核准或备案手续。 项目为火车运行配套整备维修，属于产业布局方面存在特殊要求的项目，不进入工业园区进行建设 符合 三、严格产业准入 严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。新建或扩建上述项目，必须符合国家及我市产业政策和布局，依法办理环境保护、安全生产、资源（能源）节约等有关手续。 项目不属于过剩产能和“两高一资”项目，项目属于金属制品、机械和设备修理业，不涉及重金属、有毒有害或持久性污染物排放 符合 项目符合《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工[2018]781号)相关要求。 5、与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕 17 号）的符合性分析 表1-5 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单指南》符合性分析 序号 负面清单 本项目情况 符合性 1 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划( 2035年)》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。 项目不属于港口码头建设项目 符合 2 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划( 2020——2035年)》的过长江通道项目（含桥梁、隧道)，国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。 项目不属于长江通道项目 符合 3 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。 本项目不涉及自然保护区区域 符合 4 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。 本项目不涉及风景名胜区区域 符合 5 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。 本项目不涉及饮用水水源保护区 符合 6 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目;禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。 本项目不涉及饮用水水源保护区 符合 7 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。 本项目不涉及饮用水水源保护区 符合 8 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。 本项目不涉及水产种质资源保护区 符合 9 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开(围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类涧游通道。 本项目不涉及国家湿地公园区域 符合 10 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 本项目不涉及长江流域河湖岸线，不涉及相关岸线保护区 符合 11 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 本项目不涉及河段及湖泊保护区、保留区 符合 12 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。 本项目污水不直接排放；不涉及排污口建设 符合 13 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个)水生生物保护区开展生产性捕捞。 本项目不涉及水生生物保护区，不开展生产性捕捞活动 符合 14 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 本项目不涉及化工园区、化工项目建设 符合 15 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。 本项目不涉及新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库 符合 16 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库﹑冶炼渣库、磷石膏库。 本项目不涉及相关区域，不新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库 符合 17 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 本项目不属于高污染项目 符合 18 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 本项目不涉及国家石化、现代煤化工等产业 符合 19 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资;限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。 本项目不属于产能落后项目，不属于淘汰类、限制类项目 符合 20 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。 本项目不属于国家规定严重过剩产能行业项目 符合 21 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外): (一）新建独立燃油汽车企业; (二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力; (三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外); (四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资(企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外) 本项目不属于燃油汽车投资项目 符合 22 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。 符合 综上对比分析可知，项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕 17 号）相关要求。 6、与《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）符合性分析 表1-6 与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 项目 技术政策要求 项目内容 符合性 规划与管控 国务院生态环境主管部门根据水环境质量改善目标和水污染防治要求，确定长江流域各省级行政区域重点污染物排放总量控制指标。长江流域水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。 本项目不涉及重点污染物的排放 符合 长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。 本项目不属于对生态有严重影响的产业，不属于重污染企业 符合 对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出。 本项目不属于小水电工程 符合 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 本项目不属于化工项目和尾矿库项目 符合 严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。 本项目不属于航道整治工程 符合 资源与保护 长江流域省级人民政府组织划定饮用水水源保护区，加强饮用水水源保护，保障饮用水安全。 本项目不在饮用水水源保护区内 符合 完善规划和建设项目水资源论证制度；加强对高耗水行业、重点用水单位的用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。 本项目不属于高耗水项目 符合 禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。 本项目不属于养殖类项目 符合 水污染防治 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。 本项目产生的固体废物均得到有效处置，满足环保要求 符合 磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量；对排污口和周边环境进行总磷监测，依法公开监测信息。 本项目不属于磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造 符合 禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。长江流域县级以上地方人民政府交通运输主管部门会同本级人民政府有关部门加强对长江流域危险化学品运输的管控。 本项目不涉及剧毒化学品使用和运输，对长江流域水环境影响较小 符合 生态环境修复 禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。 本项目不属于水土流失重点治理区、生态脆弱的区域 符合 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。 本项目不涉及长江流域河湖岸线 符合 绿色发展 长江流域县级以上地方人民政府应当推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，提升技术装备水平；推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。企业应当通过技术创新减少资源消耗和污染物排放。 本项目不属于钢铁、石油、化工等高耗能项目 符合 由表中所列对比分析可见，项目符合《中华人民共和国长江保护法》相关要求。 7、与《成渝经济圈生态环境保护规划》（环综合〔2022〕12号）符合性分析 表1-7 与《成渝经济圈生态环境保护规划》（环综合〔2022〕12号）符合性分析 序号 相关要求 本项目情况 符合性 1 严控石化化工、钢铁、建材、煤炭、有色金属等行业新增产能，严格执行产能等量或减量置换。加快30万千瓦以下燃煤机组淘汰。禁止在长江干支流岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，实施沱江、岷江、涪江、嘉陵江等沿江危险化学品生产企业搬迁改造。发挥重庆、成都“双核引领”作用，全面推进成渝地区绿色制造，对标国际领先水平，全面开展 清洁生产审核和评价认证，大力推进食品、轻工、纺织、机械、化工等传统产业清洁生产改造。推动装备制造、冶金建材、汽车摩托车等传统产业高质量集群化发展。促进废钢资源回收利用，提高电炉短流程炼钢比例。促进物流、餐饮、交通运输等行业绿色转型，积极构建绿色物流产业链。 项目不属于石化化工、有色金属等行业，无燃煤机组，不属于化工园区或化工项目建设 符合 2 ……重点支持发展先进金属材料、高端航空航天装备、化工合成材料、复合材料、电子材料和页岩气、氢能等产业，打造附加值高、污染物排放量小的绿色产业基地。 项目不属于 不违背 3 严控钢铁、化工、水泥等主要用煤行业煤炭消费，新（改、扩）建建设项目实行用煤减量替代。在满足电力和热力需求的前提下，从严控制煤电新增产能，持续淘汰煤电落后产能，推动煤电结构优化和绿色低碳转型。加强煤炭清洁高效利用，严禁劣质燃煤流通和使用，县级及以上的城市建成区散煤清零。 项目生产主要利用电能，不属于煤电产业 符合 4 严格落实能源消费强度和总量双控制度，坚决遏制“两高”项目盲目发展。实施节能重点工程，强化重点用能单位节能管理，着力提高工业、建筑、交通等重点领域能源利用效率。加强城市照明规划、设计、建设、运营全过程管控，严格控制景观照明与道路照明亮度和时间。加大节能科研力度，鼓 励先进节能技术和产品推广应用，加快能耗在线监测系统建设与数据运用。推进水资源消耗总量和强度双控行动，联合落实最严格的水资源管理制度，实施节水行动。开展重点行业和重点产品资源效率对标提升行动。 本项目不属于“两高”项目，水资源消耗少 符合 5 ……统筹建立并实施成渝地区“三线一 单”生态环境分区管控制度，协调跨省相邻区域管控分区和管控要求。加强“三线一单”在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。坚持一张负面清单管两地，严格执行长江经济带发展负面清单管理制度体系，共同制定负面清单实施细则，严格建 设项目生态环境准入。加强长江干流及嘉陵江等重要支流限制开发和禁止开发的岸线、河段及区域的产业布局和项目建设管控力度。 项目满足“三线一单”管控要求，不属于长江经济带发展负面清单限制的项目 符合 6 逐步统一重点行业大气污染物排放标准，协同推动成渝地区工业污染治理。持续推进钢铁、水泥行业超低排放改造。推动铸造、铁合金、有色金属、玻璃、陶瓷等行业工业炉窑深度治理和升级改造。推进燃气锅炉低氮燃烧改造。实施“散乱污”企业动态清理整治。实施挥发性有机物（VOCs）总量控制，推广使用低（无）VOCs 含量或者低反应活性的原辅料，推进重点行业 VOCs 综合治理。严格控制铸造、铁合金、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属等行业物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放，引导企业采用绿色运输方式。 项目废气主要为柴油发电机废气及喷漆废气，项目喷漆量仅0.064t/a，喷漆废气采用喷淋+两级活性炭处理，柴油发电机废气采用喷淋+低温等离子+两级活性炭处理 符合 7 加快供热管网建设，充分释放热电联产、工业余热等供热能力，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉。原则上不再新建 35 蒸吨/小时以下的燃煤锅炉，推动县级及以上的城市建成区淘汰 35 蒸吨/小时以下的燃煤锅炉。到 2025 年，基本淘汰 10 蒸吨/小时以下的燃煤锅炉。推进小热电机组科学整合，鼓励有条件的地区通过替代建设高效清洁热源等方式，逐步淘汰燃煤小热电机组。 项目不设置锅炉 符合 8 共同制定土壤及地下水污染重点监管单位清单，严格落实新（改、扩）建建设项目土壤与地下水环境影响评价、有毒有害物质排放监管、土壤和地下水污染隐患排查、自行监测等要求。规范有色金属矿采选、有色金属矿冶炼、化工、农药、炼焦等重点行业企业土壤污染防治管理。持续开展耕地周边涉镉等重金属重点行业企业排查整治，切断农田土壤污染链条。持续推进重金属减排，鼓励涉重金属企业开展绿色化提标改造。 项目位于已建厂区内，厂区内地面均已硬化处理，周边土壤和地下水环境不敏感，不属于所列举重点行业，周边不涉及农田，不涉及重金属排放 符合 综上分析可知，本项目符合《成渝经济圈生态环境保护规划》（环综合〔2022〕12号）相关要求。 8、与《重庆市大气污染防治条例》（2021年5月修订）符合性分析 表1-8 与《重庆市大气污染防治条例》（2021年5月修订）符合性分析 序号 相关要求 本项目情况 符合性 1 ……市人民政府发布产业禁投清单，控制高污染、高耗能行业新增产能，压缩过剩产能，淘汰落后产能。新建排放大气污染物的工业项目，除必须单独布局以外，应当按照相关规定进入相应工业园区。市人民政府划定大气污染防治重点控制区域和一般控制区域。在重点控制区域内禁止新建和扩建燃煤火电、化工、水泥、采（碎）石场、烧结砖瓦窑以及燃煤锅炉等项目；在一般控制区域限制投资建设大气污染严重的项目。 项目按照要求，布置在工业园区内，项目不属于火电、化工等禁止项目 符合 2 钢铁、火电、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业应当按照规定开展强制性清洁生产审核，减少污染物的产生。 项目不属于所列举行业 符合 3 在生产、运输、储存过程中，可能产生二氧化硫、氮氧化物、烟尘、粉尘、恶臭气体，以及含重金属、持久性有机污染物等大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当遵守下列规定，采取配置相关污染防治设施等措施予以控制，达到国家和本市规定的大气排放标准，防止污染周边环境： ……（二）有机化工、制药、电子设备制造、包装印刷、家具制造及其他产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施，保持正常运行；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。（四）石油、化工及其他生产和使用有机溶剂的企业，应当采取措施对管道、设备进行日常维护、维修，减少物料的泄漏，对生产装置系统的停运、倒空、清洗等环节实施挥发性有机物排放控制；物料已经泄漏的，应当及时收集处理。（六）其他向大气排放粉尘、恶臭气体，以及含重金属、持久性有机污染物等有毒有害气体的工业企业，应当按照规定配套安装净化装置或者采取其他措施减少污染物排放。 项目生产过程中会排放有机废气，按照要求，均布置在室内，并配套设置了收集装置和处理装置，尽量减少污染物排放；项目定期对设备进行日常维护；涂装过程中产生的喷漆废气经喷淋+两级活性炭处理后经15m高DA001排气筒排放；柴油发电机测试产生的柴油燃烧废气经过喷淋+低温等离子+活性炭吸附处理后经15m高DA002排气筒排放 符合 4 任何单位和个人不得生产、销售和使用不符合质量标准或者要求的含挥发性有机物的原材料和产品。 项目生产产品满足相关质量标准及要求 符合 综上分析对比可知，项目符合《重庆市大气污染防治条例》相关要求。 9、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）符合性分析 表1-9 拟建项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 序号 文件要求 拟建项目情况 符合性 1 大力推进源头替代，有效减少VOCs产生：大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。 拟建项目采用油性漆进行喷涂，年使用量0.064t，喷漆废气经过喷淋+两级活性炭处理后经15m高DA001排气筒排放 符合 2 全面落实标准要求，强化无组织排放控制：各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。 拟建项目采用罐装手摇油性漆喷瓶进行喷涂，不进行调漆，喷漆房内废气收集后进入废气处理；喷漆房密闭作业，喷漆量小，作业时间短。喷漆废气通过喷漆房内集气罩进行收集 符合 3 聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率：行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。 拟建项目喷漆房均密闭作业，采取集气罩进行收集，控制风速0.5m/s，满足要求；喷漆废气收集后采用“喷淋+两级活性炭”处理后达标排放，其中活性炭碘值≥800毫克/克。 符合 由上表分析可知，拟建项目在VOCs治理措施满足《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）相关要求。 10、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 表1-10 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 类别 相关要求 拟建项目情况 符合性 分析 一、大力推进源头替代 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料、水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶黏剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶黏剂，重点区域到2020年底基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶黏剂等研发和生产。 拟建项目属于金属制品、机械和设备修理业，仅涉及极少量的涂料使用，项目采用油性漆，用量0.064t/a，且项目不位于重点区域 符合 二、全面加强无组织排放控制。 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 拟建项目生产过程中会排放有机废气，按照要求，均布置在室内，并配套设置了收集装置和处理装置，尽量减少污染物排放；项目定期对设备进行日常维护；涂料采用罐装手摇式喷瓶，为密闭保存。 符合 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 符合 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。 拟建项目采用人工喷涂，采用罐装手摇式喷瓶，减少空气喷涂技术 不违背 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 拟建项目喷漆室密闭，采用集气罩进行收集，控制风速0.5m/s，满足不低于0.3m/s的要求，柴油发电机废气从排口处直接管道接至废气处理设施进行处理 符合 加强设备与管线组件泄漏控制。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于2000个的，应按要求开展LDAR工作。石化企业按行业排放标准规定执行。 拟建项目不涉及 符合 三、推进建设适宜高效的治污设施。 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 拟建项目喷漆房均密闭作业，采取集气罩进行收集，控制风速0.5m/s，满足要求；喷漆废气收集后采用“喷淋+两级活性炭”处理后达标排放，其中活性炭碘值≥800毫克/克，满足碘值要求，并定期进行更换 符合 规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。 拟建项目喷涂废气采用“喷淋+两级活性炭”工艺处理，活性炭吸附处理工艺满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》； 符合 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 拟建项目VOCs初始排放速率最大为0.70kg/h，小于3kg/h 符合 四、工业涂装VOCs综合治理。 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。 拟建项目采用油性涂料，年使用量仅0.064t，源头产生污染物量小 符合 加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。 拟建项目喷漆工程量小，采用人工手持喷漆瓶进行喷涂 不违背 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。 拟建项目采用成品喷漆瓶，漆料密闭保存，无调漆，喷涂晾干均于喷漆室内密闭作业 符合 推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。 拟建项目涂装过程中产生的喷漆废气风量较小，采用经喷淋+两级活性炭吸附方式进行处理 符合 11、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 表1-11 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 相关要求 项目情况 符合性 三、末端治理与综合利用 （十五）对于含低浓度 VOCs 的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 废气不宜回收，涂装过程中产生的喷漆废气经“喷淋+两级活性炭”装置处理达标后排放；柴油发电机废气经“喷淋+低温等离子+两级活性炭”处理后排放。 符合 （二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。 废活性炭等危险废物定期交由有资质的单位处理处置 符合 五、运行与监测 （二十五）鼓励企业自行开展 VOCs 监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。 拟每年开展监测，并及时报送环保局 符合 （二十六）企业应建立健全 VOCs 治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。 将健全废气治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并定期对各种设备、电气、自控仪表等进行检修维护 符合 （二十七）当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。 拟编制应急救援预案，配备应急救援人员和器材，开展应急演练 符合 由上表可知，项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》有关要求。 12、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）符合性分析 表1-12 与《挥发性有机污染物无组织控制标准》符合性分析 内容 基本要求 本项目情况 符合性 VOCs物料储存无组织排放控制基本要求 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 项目使用的VOCs物料存放于厂房内固定区域，设置托盘，包装密闭 符合 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 符合 VOCs无组织排放收集处理系统要求 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 项目设置定期巡检，一旦发现废气收集处理设施故障，立即停机检修 符合 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合 GB/T16758 的规定。采用外部排风罩的，应按 GB/T 16758、AQ/T 4274—2016 规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s。 项目在厂区内分区布设生产设备，在喷漆室内喷漆工段上方设置集气罩，连接集气管抽风集气，严格按照要求设置废气收集装置，本项目集气罩控制风速0.5m/s。 符合 VOCs 废气收集处理系统污染物排放应符合 GB 16297 或相关行业排放标准的规定。 项目有机废气污染物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016） 符合 收集的废气中 NMHC 初始排放速率≥3kg/h 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中 NMHC 初始排放速率≥2kg/h 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 拟建项目VOCs初始排放速率最大为0.70kg/h，小于3kg/h 符合 含VOCs产品的使用过程无组织排放控制要求 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 对操作过程中产生的有机废气通过集气系统进行收集处理后经排气筒外排 符合 综上对比分析可知，本项目符合《挥发性有机污染物无组织控制标准》的相关要求。 13、与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》、《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》的符合性分析 表1-13 符合性分析一览表 序号 相关要求 项目情况 符合性 《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》 1 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 项目位于渝黔铁路重庆西站已建客车整备所内，邻近建桥工业园区C区，不涉及生态红线，不在自然保护地核心保护区 符合 2 以挥发性有机物治理和工业炉窑整治为重点深化工业废气污染控制。完成钢铁行业大气污染物超低排放改造。推进实施水泥行业产能等量或减量替代，推动工业炉窑深度治理和升级改造、垃圾焚烧发电厂氮氧化物深度治理。加大化工园区及制药、造纸、化工、燃煤锅炉等集中整治力度。加强火电、水泥、砖瓦、陶瓷、建材加工等行业废气无组织排放监管。严格落实VOCs（挥发性有机物）含量限值标准，大力推进低（无）VOCs原辅材料替代，将生产和使用高VOCs 含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。以工业涂装、包装印刷、家具制造、电子、石化、化工、油品储运销等行业为重点，强化VOCs无组织排放管控。推动适时把挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。 涂装过程中产生的喷漆废气经“喷淋+两级活性炭”装置处理达标后排放；柴油发电机废气经“喷淋+低温等离子+两级活性炭”处理后排放。 符合 3 强化工业企业噪声监管。关停、搬迁、治理城市建成区内的噪声污染严重企业，基本消除城区工业噪声扰民污染源。加强工业园区噪声污染防治，禁止在 1 类声环境功能区、严格限制在 2 类声 环境功能区审批产生噪声污染的工业项目环评。严肃查处工业企业噪声排放超标扰民行为。 项目位于铁路周边，为4b类声环境功能区，周围50m内无声环境保护目标，根据噪声预测结果，不会出现噪声超标排放扰民行为 符合 4 加强环境风险评估。深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业 项目实施后严格落实企业突发环境事件风险评估制度 符合 5 鼓励资源化综合利用危险废物。持续开展打击危险废物环境违法犯罪专项行动，严肃查处违规堆存、随意倾倒、非法填埋、非法转移、非法买卖危险废物等违法行为。加强危险废物处置场、危险废物经营单位和自行利用处置设施的环境监管，确保规范运行。探索建立危险废物“一物一码”管理体系，加快危险废物信息化管理系统建设，实现从产生到处置全过程信息追踪。 项目实施后危险废物贮存严格落实《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023），危险废物的转移按照《危险废物转移管理办法》进行，定期由有资质的废物处理单位处置 符合 6 禁止在长江干支流岸线 1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。 本项目不属于化工项目 符合 7 持续推进重金属环境风险防控。挖掘减排潜力，推进实施一批重金属减排项目。严格执行建设项目重金属排放“等量替换”或“减量替换”制度，无排放指标替换来源的项目不予审批。全面深化涉铅、镉、铬等重金属排放行业污染排查整治，对纳入整治清单的企业实施限期整改。继续对全市有色金属矿采选业、有色金属冶炼业、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业、化学原料及化学制品制造业、电镀行业等重点行业执行重点重金属污染物特别排放限值，督促企业达标排放。 本项目不涉及重金属排放 符合 《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》 8 ….开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，完成物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放深度治理，鼓励采用全封闭机械化料场、筒仓等物料储存方式。 项目生产线、原辅料及成品仓库全部位于密闭厂房内 符合 9 实施 VOCs 排放总量控制，涉 VOCs 建设项目按照新增排放量进行减量替代。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，实施原辅材料和产品源头替代。加快对溶剂型涂料、油 墨、胶粘剂、清洗剂使用企业制定低 VOCs 含量原辅材料替代计划。将生产和使用高 VOCs 含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。到 2025 年，基本完成汽车、摩托车整车制造底漆、中涂、色漆低 VOCs 含量涂料替代；在木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等行业技术成熟环节，大力推广低 VOCs 含量涂料。 本项目使用油性涂料，年用量仅0.064t，总量较小 符合 综上对比分析可知，本项目符合以上两个文件相关要求。 14、与《重庆市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（渝委发〔2022〕17 号）符合性分析 表1-14 与《重庆市深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析 序号 相关要求 项目情况 符合性 1 深入打好蓝天保卫战。着力打好重污染天气防范攻坚战。聚焦秋冬季细颗粒物污染，加大重点区域、重点行业产业结构调整和污染治理力度。着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。继续打好柴油货车污染防治攻坚战。基本淘汰国三及以下排放标准汽车，有序推广清洁能源汽车。全面加强大气面源污染治理。深化餐饮油烟、恶臭异味综合整治，强化烟花爆竹燃放管理。 本项目对涂装过程中产生的喷漆废气经“喷淋塔+两级活性炭”装置处理达标后经DA001排气筒排放；柴油发电机废气经“喷淋+低温等离子+两级活性炭”通过DA002排气筒排放 符合 2 深入打好净土保卫战。持续打好农业农村污染防治攻坚战。整治提升农村人居环境。深入推进农用地土壤污染防治和安全利用。强化受污染耕地安全利用和风险管控。有效管控建设用地土壤污染风险。基于土壤污染状况合理确定土地用途。稳步推进“无废城市”建设。深化中心城区“无废城市”建设，分期分批启动其他区县“无废城市”建设。持续强化危险废物和医疗废物环境监管。强化危险废物监管和利用处置能力改革，紧盯疫情防控期间医疗废物和医疗污水处置。推动开展新污染治理。严格执行国家有毒有害化学物质环境风险管理和新化学物质环境管理登记制度。严格防控重金属环境风险。持续推进重点行业重点重金属污染综合防治。持续加强地下水污染协同防治。持续开展地下水环境状况调查评估，推进地下水污染修复。 项目设置危废贮存库和一般固废暂存区。项目不产生医疗废物和医疗废水，不涉及重金属排放。 符合 3 深入实施噪声污染防治行动。全面管控生活噪声。每年新增一批“安静居住小区”，着力解决群众关心的突出噪声问题。深化防控交通噪声。开展禁鸣执法，完善噪声敏感建筑物集中区域的道路两侧隔声屏障建设。严格控制建筑施工噪声。进一步加大对违法夜间施工行为的查处力度。深入整治工业噪声。基本消除城市建成区内工业噪声扰民，加强噪声排污许可管理。 项目依托已建厂房进行生产，不涉及大范围土建施工。项目生产设备优先采用低噪声设备且合理布置，对周边的声环境影响较小。 符合 综上对比分析，项目符合《重庆市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（渝委发〔2022〕17 号）提出的相关要求。 15、选址合理性分析 （1）从环境容量分析 环境空气：本项目所在区域满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在区域环境空气质量为达标区。 地表水环境：长江九龙坡段的pH、COD、BOD5、氨氮、石油类等监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准，项目所在区域地表水环境现状良好。 声环境：本项目噪声值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4b类标准要求。 （2）从项目建成后对外环境的影响分析 项目废水主要包含柴油发电机冲洗废水和地面清洁废水等。项目工作人员为厂区调配，不新增生活污水，原有生活污水通过厂区生化池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放限值后排入大九污水处理厂进行处理。 拟建项目地面清洁废水和柴油发电机冲洗废水为含油污水，通过厂区污水处理站处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）后回用于厂区车辆冲洗。项目废气废水排放量均较小，在大气和水环境承载力范围内。 营运期对产噪设备采用基础减震、建筑隔声等措施后，各厂界处噪声均满足标准要求，对声环境影响小。 本项目营运期产生的废金属部件等暂存在一般固废暂存区，定期交由外售给物资回收单位进行处理；废活性炭、废油等危险废物暂存在危险废物暂存区，定期送资质单位处置。生活垃圾分类袋装收集后由环卫部门统一处置。采取上述措施后，固废对环境的影响较小。 （3）外环境对项目的支撑 本项目位于重庆西站客整所内部，利用建设单位已建空置厂房，建设单位水、电、气等公共设施均已建设完成，周边地形条件成熟，项目生产所需的水、电可从就近的供水供电网络接入，外环境对项目的制约因素小。项目属于铁路配套设备修理项目，无需入驻园区建设，在原有整备所空置厂房建设可行。 综合所述，本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目背景及由来 1.1项目背景 为加快铁路基础建设产业布局，2010年由铁道部、重庆市、贵州省共同出资成立渝黔铁路有限责任公司，主要承担重庆至贵阳高速铁路的建设管理，其中，中国铁路成都局集团有限公司为渝黔铁路有限责任公司持股比例最高股东。2010年，渝黔铁路有限责任公司委托中铁二院工程集团有限责任公司编制《改建铁路重庆至贵阳线扩能改造工程环境影响报告书》，并于2010年8月3日取得由中华人民共和国环境保护部（现为中华人民共和国生态环境部）下发的批复，批文文号：环审[2010]236号。由于线路调整，中铁二院工程集团有限责任公司于2013年编制《改建铁路重庆至贵阳线扩能改造工程变更环境影响报告书》，并于2013年4月15日取得批复，批文文号：环审[2013]105号。 重庆西站为改建铁路重庆至贵阳线扩能改造工程中新建站点，包括重庆西站站区及配套动车运用所、客车整备所、旅客列车检修所及重庆(西)机务段第二整备场等。本项目位于重庆西站客车整备所内，整备所所属中国铁路成都局集团有限公司，主要负责成都局管内普速列车的运转整备、日常保养及检修工作。重庆西客整所由整备棚、客整所单身宿舍、客车临修库等组成。 1.2项目由来 现目前，高铁及火车等供电主要采用接触网供电或配套接挂发电车的模式进行供电，车厢下挂柴油发电机组进行供电的模式已逐渐淘汰。由于实际运行需求，重庆西站仍有少量特殊车辆采用下挂柴油发电机组进行供电，柴油发电机组在运行3000-4000h需要进行小修，即D级保养，以保证发电机正常运转及延长机组的使用寿命。 根据《中国铁路成都局集团有限公司计划计统部关于重庆车辆段柴油发电机组D级修设施设备搬迁补强工程项目可行性研究报告的批复》（计统技改〔2022〕511号），因列车运行调整，为满足现有D级修需求，中国铁路成都局集团有限公司将原柴油发电机组D级修工程自重庆客整所搬迁至重庆西客整所，并增加补漆工艺，一并由下属子公司——中国铁路成都局集团有限公司重庆车辆段（后文简称：建设单位）负责进行建设及管理。中国铁路成都局集团有限公司重庆车辆段拥有独立法人，为本项目环保责任主体。 本项目位于客车整备所内临修及不落镟库，利用临修及不落镟库边跨，长59.4m、宽6m的范围改造为柴油发电机组检修基地，并配套水、电设施的改造，以满足30KW柴油发电机D级修的需要，并对柴油发电机破损喷漆层进行人工补漆。 2024年项目取得了重庆市九龙坡区发展和改革委员会下发的项目投资备案证，项目代码：2401-500356-04-01-937844，详见附件5。 本次项目建设位于重庆西客整所内，客整所内分布有中国铁路成都局集团有限公司重庆车辆段、中国铁路成都局集团有限公司重庆客运段两家同级子公司，铁路沿线部分配套设施为两家单位共用，且本项目为建设于铁路类线性工程配套设施内部，故本项目建设单位无明确的厂界划分，本次评价统计保护目标等均以建设项目车间作为厂界进行评价。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），建设项目属于“四十、金属制品、机械和设备修理业”中的“铁路、船舶、航空航天等运输设备修理434（年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下的，或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的）”，拟建项目年用油性涂料（为溶剂型涂料）约：0.064t/a。根据《重庆市生态环境局关于印发<重庆市不纳入环境影响评价管理的建设项目名录（2023年版）>的通知》（渝环规〔2023〕8号）中相关规定，本项目不属于《重庆市不纳入环境影响评价管理的建设项目名录（2023年版）》中所列举行业，因此，拟建项目应开展环境影响评价，并编制环境影响报告表。我公司受中国铁路成都局集团有限公司重庆车辆段委托，承担建设项目环境影响报告表的编制工作。 2、拟建项目概况及规模 项目名称：重庆车辆段柴油发电机组D级修设施设备搬迁补强工程； 建设单位：中国铁路成都局集团有限公司重庆车辆段； 建设地点：重庆市九龙坡区华岩镇重庆西站客车整备所； 建设性质：新建； 建筑面积：1000m2; 项目投资：170万元；其中环保投资17万元，约占总投资10%； 建设内容：拟建项目依托原有客车临修及不落镟库，改造临修及不落镟库西侧边跨，建设1条柴油发电机组检修线，专用于对火车发电机进行部分拆解、清洗、组装、补漆、实验测试等检修工作，年维修柴油发电机组24台。 劳动定员：拟建项目劳动定员共8人，均为厂区内调配，项目不设食宿。 工作制度：平均每个月维检1次，每次工作6~8小时，年工作时间约12天。 3、工程内容 拟建项目位于重庆西客整所客车临修及不落镟库内西侧边跨，临修及不落镟库内沿铁道由东北向西南布设，其中两条铁道穿库而过，便于列车直接通过铁道进入临修及不落镟库进行检修。本项目依托现有临修及不落镟库边跨部分进行建设，组成包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等，项目组成详表见2-1。 表2-1 拟建项目工程组成一览表 工程分类 项目名称 主要建设内容 备注 主体工程 柴油发电机组拆装区 设置2个柴油发电机组拆装区，面积约28.2m2，分别位于检修车间北侧和南侧，其中拆装区1位于北侧，负责拆除进入临修及不落镟库的列车下挂发电机；拆装区2位于南侧，负责将检修完毕的柴油发电机组安装回列车 依托 柴油发电机组清洗、除尘区 位于检修车间北侧，面积约41.1m2，用于柴油发电机组的拆分（拆分为机架、柴油机、发电机）及清洗 新建 机架检修区 紧邻柴油发电机组清洗、除尘区，面积约25m2，用于拆分后机架检修 新建 柴油机检修区 紧邻机架检修区，面积约30m2，布设2个柴油机检修架、1个柴油机反转架，用于柴油机的简单检修 新建 发电机检修区 紧邻柴油机检修区，面积约30m2，布设2个发电机检修平台，用于发电机的简单检修 新建 机组组装区 紧邻发电机检修区，面积约25m2，布设2个发电机检修平台，用于将分别检修清洗完毕的柴油机、发电机、机架组装为柴油发电机组，待下一步补漆 新建 补漆间 位于机组组装区西南侧，面积约30m2，用于机组的补漆喷涂及自然晾干 新建 柴油发电机实验间 包含柴油发电机负载实验间及柴油发电机实验观察间，面积约50m2，用于柴油发电机组检修完毕后检验其是否正常运行 新建 辅助工程 门卫室 位于厂区西侧，1F，建筑面积约15m2，主要用于门卫值班。 依托 公用工程 给水 由市政管网直接供水，依托园区市政管网。 依托 排水 本项目不新增生活污水，现有生活污水进入生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，经园区污水管网进入大九污水厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放； 生产废水通过厂区已建污水处理站处理后达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2020冲厕、车辆冲洗标准后回用于厂区洗车用水，不外排 依托 供电 依托已有供电系统提供。 依托 储运工程 漆料暂存区 位于柴油发电机组实验观察间南侧，面积约10m2，用于项目喷漆瓶的暂存 新建 环保工程 废气 喷涂废气 补漆间内喷漆及晾干废气经喷漆间内集气罩收集后，进入废气处理装置进行处理，采取工艺为“喷淋+两级活性炭”，，处理后的废气由DA001排气筒（排气筒高度15m）排放 新建 柴油发电机废气 柴油发电机废气通过机组排气口直接连接管道收集引至“喷淋+低温等离子+两级活性炭”废气处理装置处理后，由DA002排气筒（排气筒高度15m）排放 新建 废水 生活污水 本项目不新增生活污水，原有生活污水依托厂区生化池处理后排入市政污水管网，处理工艺为厌氧+沉淀 依托 生产废水 地面清洁废水、柴油发电机冲洗废水经厂区已建污水处理站处理后回用，污水处理站采用“调节沉淀+隔油+气浮+过滤”工艺，处理规模100m³/d 依托 噪声 采用基础减震、厂房隔声等措施降噪。 新建 固废 危废贮存库：位于车间东侧，面积约为50m2；采取防风、防雨、防渗、防腐、防漏、防晒等措施。危废采取分类分区密闭暂存。 依托 一般固体废物暂存间：位车间东侧，面积约为90m2。 依托 环境风险 进行分区防渗，拟建项目场地划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。确保厂区废水全部得到收集并处理，避免下渗进入地下水和土壤；制定严格的检查制度，加强员工管理、培训。 ①确保容器密封好，杜绝出现跑、冒、滴、漏现象。 ②加强对易燃液体桶装容器加强管理与维护，防止泄漏事故发生。 ③对容器采取二次围堵、防漏措施，施用防漏托盘等工具进行防泄漏。 ④加强设备、管道定期检修维护；员工按规范操作；加强员工的安全技术培训，提高安全防范意识。 ⑤完善油料库房、喷漆房、危废暂存区的防泄漏、防流失、措施，存储场所、使用场所四周设置托盘，便于泄漏油品收集，设置警示标志。 ⑥可燃、易燃物料远离火源，配置灭火器、防护用品等，不使用水进行消防灭火，不产生生产废水；生产车间内严禁烟火、携带火种，明显位置张贴防火安全警示标识，落实安全管理责任。 新建+依托 4、项目产品及产能 拟建项目的维修规模及产品方案见表2-2。 表2-2 拟建项目产品方案一览表 产品名称 维修规模（套） 产品尺寸（m） 示意图 柴油发电机组 24台/a 1.8*0.76*1.2 柴油发电机检修完毕后，根据其喷漆层破损情况进入补漆间进行人工手持喷瓶补漆，本次按照最不利情况，考虑检修柴油发电机均需补漆。拟建项目喷涂方案如下： 表2-3 拟建项目涂装方案 喷涂产品 喷涂次数 漆膜密度g/cm3（干膜） 单件喷涂厚度（干膜）μm 单件面积，m2 单件喷涂面积，m2 喷涂数量 件/a 上漆率 柴油发电机组 1次 1.5 50 8.88 3.556 24 40% 备注：柴油发电机漆层破损部分进行补漆，喷涂面积按照较不利情况，即破损率40%计算 5、项目主要生产设备 拟建项目主要生产设施见表2-3。 表2-3 拟建项目生产设备设施统计一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量 位置 用途 1 加压水枪 / 套 1 柴油发电机组清洗区 柴油发电机冲洗除尘 2 柴油发电机负载箱 / 台 1 柴油发电机组试验区 负载测试 3 轨道运转小车 / 台 2 / / 4 柴油机翻转架 / 个 1 柴油机组检修区 / 5 柴油机检修架 / 架 2 / 6 发电机检修台 / 台 2 发电机组检修区 / 7 喷油泵试验台 / 台 1 / 8 电热鼓风干燥箱 / 台 1 / 9 电阻炉 / 台 1 / 10 喷涂废气处理装置 / 套 1 废气处理装置 含喷淋 11 柴油发电机废气处理装置 / 套 1 / 6、主要原辅材料名称及年消耗数量 拟建项目主要原辅材料名称及年消耗数量详见表2-4。部分原辅料理化特性见表2-5。 表2-4 主要原辅材料名称及年消耗数量 序号 物料名称 单位 年耗量 规格 最大存储量 备注 1 手持喷漆瓶 吨 0.064 350ml/瓶 0.03 外购 2 砂纸 吨 0.01 / 0.01 3 润滑油 吨 0.02 1L/桶 0.02吨 液体，矿物油 4 五金部件 吨 0.05 / / 均为外购 5 柴油 吨 0.16 / 0.1 备用，柴油发电机测试前根据需求添加 6 水 t/a 20.84 / / 新鲜用水 7 电 万kW·h/a 2 / / / 根据建设单位提供的手持喷漆瓶MSDS报告，本项目使用的漆料主要涉及成分的理化性质见下表： 表2-5 主要原辅材料理化性质一览表 序号 原辅料 组分名称 理化特性 1 手持喷漆瓶 丙烯酸树脂 (C3H4O2)n，无色或淡黄色液体，相对密度1.07 (30% aq.)，熔点95℃，沸点116℃，,折射率1.422，闪点61.6℃，与水和多种有机溶剂混溶。具有腐蚀性、刺激性，急性毒性：口服-大鼠 LD50：2500 毫克/公斤 2 丙酮 CH3COCH3，无色易挥发易燃液体，微有香气，溶于水，相对密度0.7848，熔点-94.9℃，沸点56℃，,折射率1.422，闪点-20℃，能溶解油、脂肪、树脂和橡胶，急性毒性：LD50: 5800mg/kg(大鼠经口) 3 甲苯 C7H8，无色透明液体，有类似苯的气味，毒性中等，可燃。熔点-95℃，沸点110.6℃，14.5℃（1.94kPa），相对密度0.8667（20/4℃），折射率1.49414，闪点4.44℃，溶于乙醇、苯、乙醚，不溶于水，低毒，半数致死量(大鼠，经口)5000mg/kg。 4 醋酸乙酯 C4H8O2，无色透明液体，低毒性，有甜味，浓度较高时有刺激性气味，易挥发，相对密度0.902。熔点-83℃。沸点77℃。折光率1.3719。闪点7.2℃(开杯)。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物。半数致死量(大鼠，经口)11.3ml/kg。 5 环已酮 C6H10O，无色透明液体，带有泥土气息，含有微量的酚时，则带有薄荷味。熔点-47℃，沸点155.6℃，47℃（2kPa），相对密度0.947（20/4℃），折射率1.450，闪点（开杯）54℃，急性毒性：LD50: 5800mg/kg(大鼠经口) 6 润滑油 主要成分为矿物油，用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用 拟建项目油性漆用量核算 拟建项目采用油性漆，采用成品手摇喷漆瓶进行单次喷漆，不进行调漆，漆料组分占比见表2-6。 表2-6 拟建项目油性漆组成一览表 涂料名称 各原料组成及所占百分比 三和手摇自动喷漆 固体份 25% 丙烯酸树脂 25% 挥发份 75% 丙酮 20% 甲苯 25% 醋酸乙酯 20% 环己酮 10% 合计 / 100% 本项目采用的油漆密度约0.67g/cm3，VOC含量约503g/L，对照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》GB/T 38597-2020工业防护涂料——机械设备涂料——工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）中单组份面漆480g/L的VOC含量限值，本项目使用的涂料略大于限值要求，不满足低挥发性涂料要求，但由于本项目涂装工程量小，年工作仅12天，漆料每年仅使用约64kg，经有效的处理措施后，项目喷涂对周围环境影响可接受。 喷漆作业时人工在喷漆房内进行喷漆，根据建设单位提供的涂装方案（详见表2-3），对物件表面进行涂装作业。具体喷涂相关参数见表2-8。 表2-8 拟建项目喷涂参数一览表 喷涂参数 油性漆(1遍) 喷涂厚度（干膜）μm 50 漆膜密度（干膜）g/cm3 1.5 单台柴油发电机干漆附着量（kg） 0.267 总产品干漆附着量（kg） 64 上漆率 40% 用漆量 0.064t 8、喷漆物料核算 （1）油性漆用量及参数取值表 拟建项目设置1间喷漆房，喷烘一体，喷漆采用人工手持喷瓶喷涂，涂料为油性涂料，参考《污染源远强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020）附录E汽车制造部分生产工序物料衡算系数表，拟建项目在进行喷涂时，上漆率考虑为40%。 拟建项目成品喷漆瓶进行喷涂，不涉及调漆，喷漆房为密闭设置，因喷漆工程量较小，采用直接在工件上方设置集气罩进行收集，收集的废气均进入废气处理设施，收集效率考虑70%。 拟建项目喷漆废气采用处理工艺为“喷淋+两级活性炭”，其中对颗粒物的去除效率考虑80%，两级活性炭对甲苯、非甲烷总烃去除效率考虑50%。拟建项目喷涂、晾干废气经处理后，由DA001排气筒（排气筒高度15m）排放。 拟建项目物料衡算取值见表2-9。 表2-9 拟建项目物料衡算取值一览表 工艺 项目 系数 依据 油性漆 上漆率 40% HJ1097-2020附录E 收集率 70% 参照同类型企业相似工艺运行数据 喷涂废气处理装置 颗粒物 喷淋+两级活性炭 80% 甲苯 两级活性炭 50% 非甲烷总烃 50% 喷涂材料中固体份部分附着在工件上出厂，部分以废气产生出来，挥发性有机物则全部挥发以废气产生出来。 表2-10 拟建项目漆料物料平衡表 投入 产出 物料名称 数量（kg/a ） 去向 数量（kg/a） 喷涂 油性漆 固体份 25% 16 64 附着于工件 6.4 处理量 5.38 有组织排放量 1.34 无组织排放量 2.88 挥发份 75% 48 处理量 16.80 有组织排放量 16.80 无组织排放量 14.40 合计（投入） 64 合计（产出） 64 物料平衡图： 图2-1 拟建项目非甲烷总烃平衡图（单位：kg） 9、项目依托工程 本项目位于重庆西站客整所已建临修及不落镟库，利用临修及不落镟库西侧边跨部分面积进行建设，项目给水依托已建管网，污水处理依托厂区污水处理站，经过现场踏勘，厂房供水、供电和排水工程均运行正常，本项目依托工程详见表2-11。 表2-11 项目依托工程一览表 项目组成 依托内容 依托可行性 给水系统 依托厂区现有给水管网 可依托 供配电 依托厂区现有供电系统 可依托 生化池 生活污水依托客整所生化池进行处理达《污水综合排放标准》8978-1996三级标准后排放入污水处理厂处理 生活污水：拟建项目员工为厂区内部从其他岗位进行调配，全厂不新增员工，员工生活污水无新增，仍依托原有生活污水处理设施，因此依托可行 污水处理站 项目西北侧为建设单位已建生产污水处理站，处理能力100m³/d，处理工艺为“调节沉淀+隔油+气浮+过滤”，废水处理达标后通过提升泵站提升至高空水塔回用于厂区车辆冲洗 生产废水：项目生产废水主要为柴油发电机冲洗废水及地面清洗废水，为含少量油污废水，与厂区已有生产废水类型一致，污水处理站工艺可满足处理要求；根据中国铁路成都局集团有限公司厂区环境监测站2023年9月5日出具的例行监测报告《重铁环（监）〔2023〕第S33号》，项目生产废水处理后氨氮、LAS、石油类等指标均可达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920-2020中相应标准。现有污水处理站日运行量约达60%，项目废水产生量小，日最大排水量不足1m3/d，依托可行 一般固废暂存间 项目一般固体废物暂存于车间东侧已建一般固体废物暂存间，面积约90m2，一般固废暂存间已进行一般防渗处理； 根据现场调查，一般固废暂存间已使用率约70%，约每季度进行一次转运，项目工程量小，新增一般固废较少，项目依托可行 危险废物贮存库 项目危险废物贮存库位于车间东侧，面积约为50m2；已建危险废物贮存库已采取了“六防”措施，内部设置有环形导流沟，并连接收集井（有效容积1m3），危废贮存库已按要求设置危险废物标签、贮存分区标志等，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施，贮存库内不同分区采用过道隔离，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）的符合性 根据现场调查，危废贮存库已使用率不足30%，危险废物贮存库富余足够空间，可满足扩建项目暂存需求，因此依托可行。 10、项目用、排水 项目工作人员为厂区内调配，本次无新增生活污水，不单独核算；拟建项目用水为地面清洁用水、柴油发电机组清洁用水、废气治理喷淋塔循环用水。 （1）地面清洁用水 拟建项目办公区域使用拖把进行清洁，每月清洁1次，用水清洁区域按400m2计，用水定额0.5L/（m2·次），用水量0.2m3/d（2.4m3/a）。废水产生量按用水量的90%计。则地面清洁废水产生量约为0.018m3/d（0.94m3/a）。 （2）柴油发电机清洁用水 拟建项目采用水枪对柴油发电机进行外表面冲洗除尘，每台冲洗约5min，水枪流量约12L/min，则日最大用水量0.12m3/d，年用水量2.88m3/a。日最大废水产生量0.108m3/d，年产生量2.60m3/a。柴油发电机组冲洗除尘区四周设置导流沟接入厂区生产污水管线，柴油发电机组清洁用水由导流沟截流收集后通过厂区内污水管线进入厂区污水处理站进行处理。 喷淋塔循环用水 项目废气处理装置中喷淋塔用水为循环用水，喷淋塔循环水为10m3/h，每日循环水量30m3/d，喷淋塔水循环损耗系数约5%，则每次使用前需补水，补水量约1.5m3/d，18m3/a，参考类似废气处理工艺的其它报告，喷淋塔年处理废气中颗粒物约15t，每季度进行一次更换，则喷淋塔循环水约捕集3.75t颗粒物后需更换。本项目废气工程量极小，喷淋塔每月仅运行约4h，年运行约48h，废气处理装置年处理颗粒物约6.72kg，故本项目不考虑喷淋塔循环水更换，淋塔用水循环使用不外排。 废水主要污染物来自喷涂废气中捕集的漆雾颗粒，喷淋塔内废水纳入工程停止运行后，由建设单位按相应要求进行妥善处理，拟建项目具体用水、排水情况见表2-13。 表2-13 拟建项目用排水情况一览表 用水环节 用水标准 用水规模 最大新鲜用水量 废水产生量 m3/d m3/a m3/d m3/a 地面清洁用水 0.5L/(m2·次) 400m2 0.2 2.4 0.18 2.16 柴油发电机清洁用水 12L/min， 5min/台 每月2台 0.12 2.88 0.108 2.60 喷淋塔循环用水 循环量的5% 10m3/h，3h 1.5 18 / / 合计 1.82 23.28 0.288 4.76 备注：年工作12天 （4）排水 项目工作人员为厂区内调配，本次无新增生活污水。厂区原生活污水通过厂区内生化池处理达《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准后排入市政污水管网进入污水处理厂处理。 拟建项目废水为地面清洁废水、柴油发电机组清洁废水。拟建项目地面清洁废水和柴油发电机清洁废水依托厂区已建生产污水处理厂经“调节沉淀+隔油+气浮+过滤”处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2020冲厕、车辆冲洗标准后回用于厂区洗车用水，不外排。 喷淋塔用水循环使用不外排，项目水平衡图如下： 图2-3 拟建项目水平衡图 (单位：m3) 11、项目平面布置 拟建项目位于重庆西站客车整备所内，客整所呈长矩形，沿铁路进行纵向布设，本项目依托客整所内临修及不落镟库边跨部分，沿铁道由东北向西南依次布设柴油发电机组拆装区1、柴油发电机组清洗除尘区、机架检修区、柴油机检修区、发电机检修区、机组组装区、补漆间、柴油发电机组负载实验间、柴油发电机组拆装区2，并在南侧配备柴油发电机组实验观察间、待检室。柴油发电机组检修时，依次从东北侧到西南侧逐步检修，整个生产动线清晰流畅。 喷漆废气采用“喷淋+两级活性炭”处理后后由15m高DA001排气筒排放，柴油发电机废气采用“喷淋+低温等离子+活性炭”处置后经15m高DA002排气筒排放，两排气筒均位于车间东侧；项目西北侧为建设单位已建生产污水处理站，处理能力100m³/d，处理工艺为“调节沉淀+隔油+气浮+过滤”；项目一般固体废物暂存于车间东侧一般固体废物暂存间，面积约90m2；项目危险废物贮存库位于车间东侧，面积约为50m2，采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施。 拟建项目生产车间具有区域划分明确、工艺流程顺畅，场地利用合理，拟建项目平面布置图详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 12、施工期工艺流程和产排污环节 拟建项目依托已建厂房进行建设，仅涉及少量墙壁新建，有少量土石方及建筑垃圾、装修垃圾的产生，项目施工期间主要进行厂房内设备安装、装修和辅助建筑基础施工等建设活动。项目不设食宿，施工期人员生活污水依托厂区已有排污管网排放废水。 图2-4 施工期工艺流程及产污环节图 2、运营期工艺流程和产排污环节 柴油发电机组检修等级分为A、B、C、D四个等级，检修程度由A至D逐级降低，其中A级检修为对柴油发电机组进行全面解体和检查，A级检修一般四~六年进行一次；B级检修是指针对机组某些设备存在问题，对机组部分设备进行解体检查和修理，可根据机组设备状态评估结果，有针对性地实施部分A级检修项目或定期滚动检修项目，一般是两~三年进行一次；C级检修是指根据设备的磨损、老化规律，有重点地对机组进行检查、评估、修理、清扫，一般一年进行一次。 D级检修则是在机组运行状况良好情况下，对主要设备的附属系统及设备进行巡检、评估和日常维护，一般运行3000~4000h进行一次。本项目仅进行D级检修。 拟建项目柴油发电机组维修工艺流程如下： 图2-5 生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： 拆卸：列车需进行定期维护保养时，通过轨道进入临修及不落镟库，到达柴油发电机组拆装区后，由人工将车厢下挂柴油发电机自列车拆卸下来，拆卸维修范围仅涉及柴油发电机组，外挂油箱不进行拆卸。 分解、清洗：拆卸下来的柴油发电机组进入柴油发电机组清洁除尘区，分解过程不采用设备，由人工将柴油发电机组拆解为柴油机、发电机、机架三部分。拆解后使用水枪进行冲洗，冲洗时间约5min。冲洗后的柴油机、发电机分别进入检修区和待组装区。此过程中主要产生柴油发电机组清洁废水W1和噪声N。 检修：柴油发电机组检修主要分为柴油机检修、发电机检修。此过程中会产生少量废金属配件S1、废油S2。 柴油机检修：检修过程中需拆卸外壳、检查气门，气门座等磨损程度、检查 喷油品质，检查气缸、调整连杆及各紧固螺丝的扭力矩等，必要时进行配件更换。 发电机检修：发电机一般由定子、转子、端盖及轴承等部件构成。检修时需启动发电机，检查发电机内部连接，包括电线和插头，检查电池和电线，必要时进行配件的更换，如轮转、发电机机壳等。 检修完成后拆下部件需重新安装回原处，并最后检查设备状态，其中轴承等金属部件通过电阻炉和电热鼓风干燥箱进行加热后利用热胀冷缩原理与轴匹配安装。 喷漆、晾干：项目设置一间密闭的补漆室，检修后柴油机、发电机、机架由人工进行组装，进入到补漆室进行补漆。项目采用油性手持自喷式漆瓶对柴油发电机组进行部分补漆。喷漆废气采用上置集气罩进行收集，柴油发电机组置于距地面20cm镂空喷漆架上进行喷涂，喷漆架下方填充过滤棉收集喷漆过程中流漆，根据业主运行经验，喷漆时间约半小时/台。喷漆前，用砂纸清除漆层破损部位及周围涂层表面杂质，彻底去掉疏松涂层、早年漆层以保证漆层后续附着力。 喷涂后柴油发电机于补漆间就地进行自然晾干，晾干时间约1.5h。此过程中会产生喷漆废气G1、晾干废气G2、废砂纸S3、废过滤棉S4（含漆渣）。 实验测试：完成补漆后的柴油发电机组进入到柴油发电机负载实验间，测试其在负载情况下是否正常运行。将柴油发电机组连接负载箱，柴油发电机废气出口连接抽风管道收集后通向柴油发电机组废气处理装置。负载测试时间约半小时。此过程会产生柴油发电机废气G3。 安装：测试完成后的柴油发电机组直接进入柴油发电机组拆装区2，重新安装回动车上。整个检修过程会产生废含油棉纱手套S5。 其它环节： 铲漆：喷漆工位喷漆架需定期进行铲漆，此过程会产生漆渣S6。 废气处理：喷涂废气采用“喷淋+两级活性炭”处理方式，此过程会产生废活性炭S7；柴油发电机废气采用“喷淋+低温等离子+活性炭吸附”的方式，此过程会产生废活性炭S8。 拟建项目各产污环节及污染物产生情况详见表2-14。 表2-14 拟建项目产污工序和污染物对照一览表 工段 废气 废水 固废 编号 污染物 编号 污染物 编号 固废类型 分解清洗 / / W1 清洁废水 / / 检修 / / / / S1 废金属配件 / / S2 废油 喷漆晾干 G1、G2 喷漆废气 晾干废气 / / S3 废砂纸 S4 废过滤棉 实验测试 G3 柴油发电机废气 / / / / 安装 / / / / S5 废棉纱手套 铲漆 / / / / S6 漆渣 废气处理 / / / / S7 废活性炭 S8 废活性炭 包装 / / / / S9 废漆瓶 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与项目有关的原有环境污染问题 拟建项目位于九龙坡区建桥工业园区C区旁渝黔铁路重庆西站客整所内，拟建项目建设单位为中国铁路成都局集团有限公司重庆车辆段，为新建项目。建设单位承接其总公司——中国铁路成都局集团有限公司在重庆西站客整所内部分检修工作，负责成渝、遂渝等10条铁路干线和宜珙等3条支线的货车车辆检修、运用维修工作。 由于重庆西站客整所范围较大，且其中包含的中国铁路成都局集团有限公司内部多个子公司，边界均未清晰划定，本次对本项目有关的原有环境污染问题仅以本次建设项目所在边界内的及依托有关的区域和环保措施进行分析。 项目废水依托厂区已建污水处理站进行处理，污水处理站为渝黔铁路建设时配套进行建设，目前由成都局下属分公司——中国铁路成都局集团有限公司重庆车辆段进行管理。厂区仅涉及少量车辆冲洗的含油废水，现有车辆清洗废水及检修含油污水进入厂区内已建污水处理站进行处理，厂区污水处理站处理规模100m³/d，采用“调节沉淀+隔油+气浮+过滤”处理工艺，达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2020冲厕、车辆冲洗标准后全部回用于厂区车辆冲洗，不外排。 本项目依托客整所临修不落镟库边跨部分进行建设，原边跨部分仅作为车辆镟轮修理保养的辅助用房，主要为转运通道，少部分用于杂物的堆放，故拟建项目车间不存在原有污染源和环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物 根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19），拟建项目所在区为环境空气二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本评价引用重庆市生态环境局的《2022重庆市生态环境状况公报》中九龙坡区环境空气质量现状数据，区域环境空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 单位：μg/m3（CO除外） 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 50 70 71.43 达标 SO2 8 60 13.33 达标 NO2 39 40 97.50 达标 PM2.5 34 35 97.14 达标 CO 第95百分位数日均浓度 1.4（mg/m3） 4（mg/m3） 35.00 达标 O3 第90百分位数日最大8h平均浓度 154 160 96.25 达标 根据上表可知，区域环境六项大气污染物浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，本项目所在的九龙坡区属于达标区。 （2）其他污染物 拟建项目其他污染物有甲苯、非甲烷总烃，引用重庆港庆测控技术有限公司对《重庆建桥工业园区（A区、B区、C区）环境影响评价》监测报告中G6（C区北侧Q8处）监测数据，该监测点位于项目西北面约1.1km；监测时间为2023年5月4日-2023年5月10日，报告编号：港庆（监）字【2023】第04096-HP号。监测至今，外环境未发生大的变化，区域内未新增影响较大的污染源，故引用的监测数据有效。 1）监测方案 监测地点：拟建项目西北侧1.1km处 监测因子：甲苯、非甲烷总烃。 引用数据监测时间和频率：2023年5月4日~2023年5月10日，连续检测时间7天，4次/天。 表3-2 评价范围内污染物监测点位基本信息 监测点名称 监测点坐标/m 监测因子 监测时段 相对厂址方位 相对车间距离 X Y 拟建项目西北侧 -915 -609 甲苯 2023.5.4~2023.5.10 西北侧 1.1km 非甲烷总烃 以拟建项目中心为坐标原点 2）现状评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用最大监测浓度占标率对评价区域大气环境质量现状进行评价，评价公式如下： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi——为第i个污染物的最大监测浓度占标率，其值在0～100%之间为满足标准，大于100%则为超标； Ci——为第i个污染物的最大实测浓度（mg/m3）； Coi——为第i个污染物相对应的评价标准（mg/m3）； （3）监测评价结果 监测及评价结果见表3-3。 表3-3 特征因子监测结果 单位：mg/m3 监测点位 监测点坐标/m 污染物 评价标准/（mg/m³） 监测浓度范围/（mg/m³） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 X Y 拟建项目西北侧 -915 -609 甲苯 0.2 未检出 / / 达标 非甲烷总烃 2 0.60~0.71 0.355 / 达标 由上表分析可知，拟建项目非甲烷总烃能满足参照执行的河北省地方标准（DB13/1577-2012）中的标准限值，甲苯满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中参考限值。 2、地表水环境质量现状 本项目涉及地表水主要为车间东侧约129m跳蹬河及东南侧约3.5km长江。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境质量现状“生态环境主管部门发布的水环境质量数据”，根据《2022年重庆市生态环境状况公报》，长江干流重庆段总体水质为优，20个监测断面水质均为Ⅱ类，长江九龙坡段水质达标。 跳磴河已取消水域功能，但根据渝府办〔2018〕27 号， 跳磴河水质应力争达到地表水环境质量 IV 类及以上标准（到2020年，基本消除劣V类水体）。 根据重庆市九龙坡区生态环境局《华岩镇高标准持续整治擦亮跳蹬河新名片》中相关结论，截至9月，华岩镇域内跳蹬河及其支流均稳定达到地表水V类以上标准。 3、声环境质量现状 拟建项目场界周边50m内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本次评价不对声环境进行监测。 4、生态环境现状调查 拟建项目位于已建设厂房内，建设场地已由前期铁路建设时平场，场地范围内无野生植被，无生态环境保护目标。 5、地下水、土壤现状调查 拟建项目位于已建厂区内，厂区一般区域地面均采取硬化，重点防渗区域均采取防渗措施，不存在土壤地下水污染途径。本次评价不对土壤和地下水水进行监测。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 拟建项目位于华岩镇建桥工业园区C区东侧，铁路沿线已建配套设施内，根据现场踏勘，拟建项目东侧320m分布有重庆市五湖缘货运代理有限公司，西北侧160~340m分布有重庆嘉士博机械制造有限公司、重庆红岭环保有限公司，西南侧约390m分布有渝辉固废有限公司。 表3-5 项目外环境关系表 序号 名称 方位 距离场界 最近距离 备注 1 田西路（X334） 西侧 134m 项目红线与道路中心线距离 2 跳蹬河 东侧 145m / 3 五湖缘货运 东侧 320m 正常生产运行企业 4 嘉士博机械制造 西北侧 160m 正常生产运行企业 5 红岭环保 西北侧 340m 正常生产运行企业 6 渝辉固废 西南侧 390m / 大气环境保护目标 另外，拟建项目周围500m范围内环境保护目标主要为项目东侧250m处联发西城首府住宅区，东南侧320m处景翔小学以及西侧376m处渝佳诊所。 项目外环境关系分布情况如表3-5所示。 表3-6 环境保护目标统计表 序号 名称 特征 方位 距离场界 最近距离 受环境影响 因素 1 联发西城首府1期 占地约4.6万m2，约247户，988人 西侧 270m 大气 2 景翔小学 师生约1000人 东南侧 320m 大气 3 渝佳诊所 医院 西侧 376m 大气 4 跳蹬河 已取消水域功能 东侧 129m 地表水 声环境环境保护目标 拟建项目位于铁路配套设施内部，周围50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 拟建项目位于华岩镇建桥工业园区周边，周边500m范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 拟建项目位于华岩镇建桥工业园区周边，利用已建厂房，无新增用地，无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目废气主要为喷漆废气、柴油发电机废气，根据生态环境部《关于GB16297-1996 的适用范围的回复》中关于柴油发电机污染物排放控制应参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相关回复及《关于柴油发电机排气执行标准的复函》环函[2005]350号的等相关要求，由于重庆市对于大气污染物排放有地方标准，故本项目喷涂废气及柴油发电机废气执行重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1标准。 表3-6 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） 排气筒编号 废气类型 污染物项目 大气污染物排放限值（mg/m3） 执行标准 DA001 喷漆废气 颗粒物 50 重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表1 甲苯 40 非甲烷总烃 120 DA002 柴油发电机废气 颗粒物 50 SO2 200 NOx 200 非甲烷总烃 120 表3.9-1 大气污染物无组织排放限值 单位：mg/m3 监控位置 污染物项目 无组织排放监测点浓度限值（mg/m3） 执行标准 厂界 SO2 0.4 重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表1 NOx 0.12 颗粒物 1 甲苯 2.4 非甲烷总烃 4 2、水污染物排放标准 本项目不新增人员，生活污水依托原处理设施进入生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网进入大九污水处理厂进行处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 表3-7 污水综合排放标准（GB8978-1996） 单位：mg/L 污染物 pH COD SS NH3-N 石油类 LAS 三级标准 6~9 500 400 45* 20 20 注：*执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。 表3-8 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 单位：mg/L 污染物 pH COD SS NH3-N 石油类 LAS 一级A标准 6~9 50 10 5（8） 1 0.5 注：括号外数值为水温>120C时的控制指标，括号内数值为水温≤120C时的控制指标。 拟建项目产生的污水主要是地面清洁废水、柴油发电机清洁废水。地面清洁废水与柴油发电机清洁废水通过厂区内已建管网输送至厂区内生产废水污水处理站，经沉淀-隔油-气浮过滤后达《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》GB/T 18920-2020表1标准限制后回用于厂区车辆冲洗。 表3-9《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）单位：mg/L 污染物 pH 色度（铂钴色度单位） 浊度（NTU） BOD5 LAS NH3-N SS 石油类 车辆冲洗标准 6~9 15 5 10 0.5 5 70* 10* 注：*执行《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准 环境噪声排放标准 拟建项目邻近交通干线道路，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，标准限值见表3-10。 表3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB(A) 类别 标准值 昼间 夜间 4类 70 55 4、固体废物 一般工业废物贮存过程应满足相应防渗、防雨淋、防扬尘等环保要求；一般工业固废执行《一般工业固态废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，危险废物转移执行《危险废物转移管理办法》中相关要求。 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》“第八十五条产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案”。 |
| 总量控制指标 | 拟建项目总量控制污染物排放见表3-13。 3-13 总量控制污染物排放表 类别 控制指标 总量控制（kg/a） 废气 非甲烷总烃 16.989 颗粒物 1.34 SO2 0.032 NOx 0.265 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、大气环境 施工期主要进行厂房内部装饰、设备安装调试，项目依托已建成的厂房，室内装饰等工程量较小，施工期产生的粉尘及装修废气量小，不会引起局部大气环境质量的恶化，随着施工的结束而消失。 2、水环境 施工期废水主要为施工人员生活污水。施工人员生活污水依托厂区已有生化池处理达标后接入园区管网，进入污水处理厂进一步处理。 3、声环境 施工期间的噪声主要是施工设备的噪声，本身为小工具，产生的噪声极小。采取合理安排并限制作业时间，施工场所本身位于厂房内部，利用厂房自身建筑隔声，通常情况下均能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，施工噪声对外界影响较小。施工期短，随着施工的结束，施工噪声也消失，无长期影响。 4、固体废物影响分析及治理措施 施工期产生的固体废物主要为设备的包装废料和生活垃圾。 减缓及保护措施： ①设备的包装废料可回收的统一收集后，运至废品收购点回收；不可回收的统一收集交给环卫部门处置。 ②施工人员在场区产生的生活垃圾通过定点收集后，由环卫部门收集处理，严禁随意四处堆放和倾倒。 施工期固体废物经妥善处理后对环境影响小。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 根据本项目所用原辅材料以及生产工艺分析，本项目主要废气有喷涂废气，柴油发电机废气。 （1）喷涂废气（G1、G2） 拟建项目喷漆房为喷烘一体式喷漆房，喷漆房进行的工序有打磨、喷漆、晾干。喷漆房密闭设置，仅在工人进出喷漆房时有少量有机废气无组织排放。 柴油发电机组喷涂前需对原漆层破损部位进行打磨，以提高后续补漆的附着力，此过程产生的颗粒物主要为金属、金属氧化物及少量漆层，颗粒物密度较大，经自然沉降后与定期铲漆的漆渣颗粒一同作为危险废物进行处理。 根据建设单位及厂家提供的MSDS报告，拟建项目采用的油漆中甲苯含量为25%，非甲烷总烃含量为75%（含甲苯），本次评价考虑最不利情况，即全部挥发的情况。则项目颗粒物产生量约4.5kg/a，非甲烷总烃产生量22.5kg/a，其中甲苯产生量7.5kg/a。 本项目每台机组喷涂时间约0.5h，晾干时间约1.5h，则单台机组喷涂晾干时间2h，年有效工作时间48h，集气罩控制风速0.5m/s，根据《大气污染控制工程》中集气罩设计原则，集气罩收集风量约9000m3/h，则颗粒物产生浓度15.56mg/m3，产生速率0.14kg/h；非甲烷总烃产生浓度77.79mg/m3，产生速率 0.70kg/h；甲苯产生浓度25.93mg/m3，产生速率0.23kg/h。 拟建项目收集废气经“喷淋+两级活性炭”装置处理后，由DA001排气筒（排气筒高度15m）排放。喷漆房采用集气罩收集废气，收集效率为80%，“喷淋+两级活性炭吸附”对颗粒物的处理效率约为70%，对甲苯及非甲烷总烃的处理效率约50%。则废气经处理后，有组织颗粒物平均排放浓度3.11mg/m3，平均排放速率0.028kg/h，排放量约为1.34kg/a；有组织非甲烷总烃平均排放浓度38.89mg/m3，平均排放速率0.350kg/h，排放量约为16.80kg/a；有组织甲苯平均排放浓度12.96mg/m3，平均排放速率0.117kg/h，排放量约为5.6kg/a；无组织颗粒物平均排放速率0.060kg/h，排放量2.88kg/a；无组织非甲烷总烃平均排放速率0.300kg/h，排放量14.40kg/a；无组织甲苯平均排放速率0.100kg/h，排放量4.8kg/a。 （2）柴油发电机废气(G3) 营运期大气污染物主要为柴油机运行试验产生的烟气。 柴油机组烟气主要为柴油燃烧后产生的烟气，主要含NO2、SO2、颗粒物等大气污染物，柴油发电机额定功率30kw。 本项目使用0#柴油，低位发热量取10000Kcal/kg，柴油密度取0.8kg/L，柴油油耗取224g/kWh。通常状况时本项目应急柴油机组处于备用状态，不消耗柴油。考虑单台柴油机运行试验时保守估计满功率运行不超过1小时，单台消耗柴油约6.72kg/a。项目柴油发电机组合计年约运行24小时，消耗柴油约0.16t/a。根据《环境统计手册》 (1985，方品贤等著）计算烟气量的经验公式如下： Vg=0.85×Q/1000+2 Vy=1.11×Q/1000+(α-1)V0 上式中：Q：低位发热值(取10000kcal/kg)； α：空气过量系数(取1.6)； V0：理论空气需要量(Nm3/kg)； Vy：烟气量(Nm3/kg)。 参考《燃料燃烧排放大气污染物物料衡算办法(暂行)》，二氧化硫、氮氧化物以及颗粒物的计算公式如下： ——二氧化硫排放量 GSO2=2000×B×S 上式中：Gso2：SO排放量，kg； B：耗油量，取0.16t/a; S：燃油全硫分含量，取0.01%。 ——氮氧化物排放量 GNOx=1630×B×(N×β+0.000938) 上式中：GNOx：NOx排放量，kg； B：耗油量，取0.16t/a; N：燃油中氮含量，取0.02%； β：燃油中氮的转化率，取40%。 ——颗粒物排放量 Gsd=B×A 上式中：Gsd：颗粒物排放量，t； B：耗油量，取0.16t/a； A：油中灰分，取0.1%； 根据上述经验公式，可得本项目柴油机的烟气量约2784Nm3/a，产生SO2为0.0032kg/a，NOx为0.265kg/a，烟尘(颗粒物)为0.016kg/a，则SO2产生速率0.0013kg/h，产生浓度11.49mg/m3，NOx产生速率0.011kg/h，产生浓度95.36mg/m3，颗粒物产生速率0.0067kg/h，产生浓度57.47mg/m3。烟气经“喷淋+低温等离子+活性炭”处理后经DA002排气筒（排气筒高度15m）排放，考虑颗粒物的去除效率80%，SO2、NOx去除效率50%，则有组织SO2排放浓度5.74mg/m3，平均排放速率0.0006kg/h，排放量约为0.016kg/a；有组织NOX排放浓度47.68mg/m3，平均排放速率0.0055kg/h，排放量约为0.133kg/a；有组织颗粒物排放浓度11.49mg/m3，平均排放速率0.0013kg/h，排放量约为0.032kg/a。 柴油发电机组运行原理与铁路内燃机车类似，柴油发电机组测试废气中挥发性有机物参照《移动源（53铁路运输）污染物排放系数手册》中2.95g/kg燃油进行计算，由于本次执行标准《大气污染物综合排放标准》DB50/418-2016中仅对非甲烷总烃进行识别，无VOCs排放限值，故本次评价以非甲烷总烃进行评价。 项目柴油使用约0.16t，则非甲烷总烃产生量约0.472kg/a，产生速率0.0196kg/h，产生浓度168.96mg/m3，经喷淋+低温等离子+活性炭处理后，考虑去除效率60%，则有组织非甲烷总烃排放浓度67.58mg/m3，排放速率0.0078kg/h，排放量0.189kg/a。 |
| --- | --- |

|  | 本项目废气产生及排放情况统计见表4-1。 表4-1 本项目废气污染物源强核算结果及相关参数一览表 产污环节 污染物种类 污染物产生量 排放形式 治理措施 污染物排放 执行标准 排气筒 产生 浓度 mg/m3 产生 速率 kg/h 产生量 Kg/a 收集能力 收集效率% 工艺 处理效率% 是否为推荐可行技术 排放浓度 mg/m3 排放速率 kg/h 排放量 Kg/a 浓度mg/m3 喷漆+晾干 颗粒物 15.56 0.140 6.72 有组织 9000 70% 喷淋+两级活性炭 80% 是 3.11 0.028 1.34 50 DA001排气筒 非甲烷总烃 77.79 0.700 33.60 50% 38.89 0.350 16.80 120 甲苯 25.93 0.233 11.20 50% 12.96 0.117 5.60 40 颗粒物 / 0.060 2.88 无组织 / / / / / / 0.060 2.88 1 / 非甲烷总烃 / 0.300 14.40 / / / / / / 0.300 14.40 4 甲苯 / 0.100 4.80 / / / / / / 0.100 4.80 2.4 柴油发电机废气 SO2 11.49 0.0013 0.0032 有组织 15000 100% 喷淋+低温等离子+两级活性炭 50% 是 5.74 0.0006 0.016 200 DA002排气筒 NOX 95.36 0.011 0.265 50% 47.68 0.0055 0.133 200 颗粒物 57.47 0.0067 0.016 80% 11.49 0.0013 0.032 50 非甲烷总烃 168.96 0.0196 0.472 60% 67.58 0.0078 0.189 120 注：因拟建项目喷漆和晾干处于同一生产单元内，故将喷漆晾干作为整体进行评价 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）排放口基本情况 拟建项目的排放口基本情况见表4-2： 表4-2 拟建项目有组织废气排放口基本情况一览表 序号 排气筒编号 排气筒名称 地理坐标 高度 内径 温度 经度 纬度 1 DA001 DA001排气筒 106.43232957 29.41514393 15m 0.7m 常温 2 DA002 DA002排气筒 106.43226385 29.41499908 15m 0.7m 常温 （3）监测要求 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018），《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），拟建项目自行监测情况见表4-3； 表4-3 拟建项目自行监测情况一览表 监测点位 监测指标 执行标准 监测频次 DA001排气筒 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） 验收监测一次，以后每年一次 DA002排气筒 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃 厂界 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、SO2、NOx （4）措施可行性分析 ①项目采取废气治理措施如下图 图4-1 项目废气治理措施 ②收集风量可行性分析 根据建设单位提供资料，在喷涂工位上方设置集气罩，根据设计资料，收集风机风量为20000m3/h，收集废气经过喷淋塔+活性炭处理。根据《大气污染控制工程》中集气罩设计原则，集气罩风量按照下式确定： 式中：L——集气罩风量，m3/s； V0——吸气口的平均风速，m/s； Vx——控制点的吸入风速，m/s； F——集气罩面积，m2； x——控制点到吸气口的距离，m。 根据建设单位提供资料，正常生产时集气罩距离无组织废气散发点距离（x）可控制在约0.5m；集气罩长约2.5m，宽1m，面积（F）约为2.2m2；根据《大气污染控制工程》中对控制点吸入风速的要求，污染物放散情况按照“以较低的初速度放散到尚属平静的空气中”考虑，最小控制风速为0.5~1.0m/s，本次评价Vx取0.5m/s；计算得到集气罩要求的最小风量为2.5m3/s，即9000m3/h，小于风机20000m3/h风量，因此，满足收集要求。 喷漆房采用喷漆工位上方设置集气罩的方式进行抽风，风机风量为20000m3/h，风速约为0.5m/s，根据《喷漆房安全技术规定》（GB14444-93）中对控制风速的要求，拟建项目喷漆房属于“中小型喷漆室”控制风速为0.38~0.67m/s，因此，拟建项目符合最小控制风速要求。 本项目柴油发电机废气采用使用管道直接与柴油发电机废气出口相连，收集效率为100%。根据前文产生烟气量计算，项目柴油发电机燃油产生烟气共2784Nm3，约116Nm3/h，本项目柴油发电机收集风机最大风量可达到15000m3/h，可满足本项目烟气收集需求。 本项目喷漆废气采用喷淋+两级活性炭吸附，柴油发电机测试废气采用喷淋+低温等离子+两级活性炭的方式进行处理。根据《重庆市生态环境委员会办公室关于印发《2023年重庆市夏秋季臭氧污染防治攻坚工作方案》的函》中对活性炭处理的要求，喷涂等工艺产生含颗粒物的VOCs废气的，宜在活性炭吸附前端设置颗粒物捕集装置进入吸附设备的废气颗粒物含量和温度分别低于1mg/m³和40℃，保障活性炭在低颗粒物、低含水率和适宜温度条件下使用。应将定期更换过滤材料相关内容纳入操作规程。活性炭对酸性废气吸附效果较差，且酸性气体易对设备本体造成腐蚀，应先采用洗涤进行预处理。采用洗涤进行预处理的，应采取措施保障进入吸附环节的废气湿度为70%以下。拟建项目喷漆及晾干工段均在室温下进行，柴油发电机废气在经过活性炭处理前采用喷淋降温，并在活性炭处理前段配备除湿环节。在上述措施情况下，考虑活性炭处理装置处理效率保持在50%以上，废气处理措施可行。 项目柴油发电机测试废气采用喷淋+低温等离子+两级活性炭处理，低温等离子通过电化学反应高能电子破坏污染物化学键，在外加电场的作用下，介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子，使其电离、解离和激发，然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应，使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质，或使有毒有害物质转变成无毒无害或低毒低害的物质，从而使污染物得以降解去除，适用于各种有机废气。本项目柴油发电机废气为有机废气，适用于低温等离子技术进行处理。 根据前文废气排放浓度分析，本项目采用对应废气处理方式处理后，污染物排放能达到《大气污染物综合排放标准》DB50/418-2016限值。因此该处理措施可行。 （5）达标排放情况 通过以上分析，拟建项目喷漆房产生的非甲烷总烃，颗粒物、甲苯及柴油发电机运行产生的颗粒物、SO2、NOX排放均能满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），拟建项目采用废气处理方式可行，废气经处理后可做到达标排放。因此，拟建项目大气污染物对周边大气环境影响较小。 2、废水 （1）废水产生情况 拟建项目工作人员采用厂区内调配的方式，不新增生活污水，本次不再重复分析。拟建项目产生的废水主要为地面清洁废水、柴油发电机清洁废水等。 ①生活污水：拟建项目工作人员采用厂区内调配的方式，不新增生活污水，不进行定量分析。 ②地面清洁废水：厂区地面采用拖地清洁，每月1次，地面清洁废水量为0.2m3/d(2.4m3/a)。主要污染物为石油类80mg/L，SS300mg/L等。 ③柴油发电机冲洗废水：拟建项目采用水枪对柴油发电机进行冲洗清洁，日废水量0.108m3/d，年产生废水量2.6m3/a，主要污染物为石油类80mg/L，SS300mg/L。 拟建项目地面清洁废水和柴油发电机清洁废水依托厂区已建生产污水处理厂经“调节沉淀+隔油+气浮+过滤”处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2020冲厕、车辆冲洗标准后回用于厂区洗车用水，不外排。 拟建项目废水污染物产生及回用情况详见表4-4。 表4-4 拟建项目废水产排污情况一览表 产排污环节 类别 污染物种类 污染物产生浓度mg/L 污染物产生量t/a 治理设施 回用厂区 处理能力 处理工艺 是否为可行技术 污染物浓度mg/L 污染物排放量t/a 清洁废水5m3/a 石油类 80 0.0004 100m3/d 沉淀+隔油+气浮+过滤 是 10 / SS 300 0.0015 70 / 氨氮 40 0.0002 5 / BOD5 100 0.0005 10 / LAS 2 0.00001 0.5 / 注：项目废水处理后回用于厂区，无污染物排放量，不进行核算 （2）废水回用出口基本情况 拟建项目废水回用出口基本情况详见表4-5。 表4-5 拟建废水排放口基本情况一览表 序号 排放口编号 排放口名称 类型 排放口地理位置 排放方式 排放去向 排放规律 回用标准 经度 纬度 1 DW001 回用出口 / 106.43178105 29.41613808 不外排 不排放 / 《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》GB/T 18920-2020 （3）废水自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018），《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），拟建项目废水监测要求如下： 拟建项目废水污染物排放监测要求详见表4-6。 表4-6 废水污染物监测要求一览表 序号 污染源类别/监测类别 排放口编号/监测点位 排放口名称/监测点位名称 监测因子 监测频次 （间接排放） 1 地面清洁用水、柴油发电机清洁废水 DW001 回用出口 石油类、SS、氨氮、BOD5、pH、色度、LAS 验收监测一次，营运期1次/半年 （4）废水处理措施可行性分析 拟建项目地面清洁废水和柴油发电机清洁废水经厂区污水处理站进行处理。厂区污水处理站为渝黔铁路建设阶段，随重庆西站客整所一同建设的配套工程，设计处理能力100m3/d，处理工艺采用沉淀+隔油+气浮+过滤，污水来源为洗车废水和检修含油污水，经合并处理后会用至厂区洗车场。根据建设单位提供资料，该污水处理站现实际处理规模约为60m3/d，剩余约40m3/d的处理能力。 拟建项目地面清洁污水和柴油发电机清洁废水的总产生量为：0.288m3/d，剩余处理能力完全能满足本项目处理需求，拟建项目废水水质简单，与污水处理站原设计进水水质类型一致，项目废水不会对该污水处理厂运行造成冲击。故拟建项目污水进入该污水处理厂处理是可行的。 本项目新增废水与原有厂区废水类型相同，均为含少量油污的清洁废水，原有沉淀+隔油+气浮+过滤的处理工艺能够有效处理本项目含油废水，拟建项目废水处理措施可行。 3、声环境影响及治理措施 根据前述工程分析可知，本项目噪声主要来自于柴油发电机冲洗及柴油发电机测试运行时噪声。项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，本次评价对项目工程完成后运营期厂界噪声进行预测。 项目在设计中、生产设备选型上立足节能、环保，优先选用国内外先进的低噪声设备，并结合生产车间厂房内合理布局、隔声、减振等防噪降噪措施，经治理后各主要噪声源强调查清单详见表4-7。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影 响和 保护 措施 | 表4-7 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 单位：dB（A） 序号 建筑物名称 声源名称 数量（台） 声源源强，声压级dB(A） 声源控制措施 空间相对位置 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB(A) 建筑物外距离 1 检修车间 水枪 1 80 设备加装基座、基础减振 4.71 21.7 1 56.49 69.27 昼间 20 43.27 1 2 水枪 1 80 4.71 21.7 1 3.40 69.61 昼间 20 43.61 1 3 水枪 1 80 4.71 21.7 1 40.42 69.28 昼间 20 43.28 1 4 水枪 1 80 4.71 21.7 1 4.23 69.50 昼间 20 43.50 1 5 柴油发电机 1 85 -9.66 -12.32 1 19.62 74.28 昼间 20 48.28 1 6 柴油发电机 1 85 -9.66 -12.32 1 3.02 74.70 昼间 20 48.70 1 7 柴油发电机 1 85 -9.66 -12.32 1 76.97 74.27 昼间 20 48.27 1 8 柴油发电机 1 85 -9.66 -12.32 1 5.30 74.42 昼间 20 48.42 1 9 喷漆废气处理装置 1 75 -1.06 12.42 1 45.81 64.27 昼间 20 38.27 1 10 喷漆废气处理装置 1 75 -1.06 12.42 1 4.99 64.43 昼间 20 38.43 1 11 喷漆废气处理装置 1 75 -1.06 12.42 1 50.86 64.27 昼间 20 38.27 1 12 喷漆废气处理装置 1 75 -1.06 12.42 1 2.84 64.75 昼间 20 38.75 1 13 柴油发电机废气处理装置 1 75 -6.72 -1.83 1 30.49 64.28 昼间 20 38.28 1 14 柴油发电机废气处理装置 1 75 -6.72 -1.83 1 4.50 64.47 昼间 20 38.47 1 15 柴油发电机废气处理装置 1 75 -6.72 -1.83 1 66.08 64.27 昼间 20 38.27 1 16 柴油发电机废气处理装置 1 75 -6.72 -1.83 1 3.62 64.57 昼间 20 38.57 1 |
| --- | --- |

| 运营期环境影 响和 保护 措施 | （2）项目厂界噪声达标情况分析 本项目无明确厂界，本次评价以临修不落镟库车间边界作为场界进行预测评价。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021）中推荐的以下公式，对项目的声环境影响进行预测。 室内声源等效室外声源声功率级计算方法： A、室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级或A声级 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；本项目设备主要沿厂房墙壁四周布置，故本项目Q=2。 R——房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 B、所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 C、靠近室外围护结构处的声压级 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 D、工程室外声源对预测点的贡献值 式中：Lepg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 表4-8 场界噪声影响预测结果 dB(A) 预测点位 贡献值 标准限值（昼间） 达标情况 南侧场界 53 70 达标 东侧场界 46 达标 北侧场界 53 达标 西侧场界 54 达标 注：项目夜间不生产 由预测结果可知，项目噪声源车间噪声值昼间能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，经过使用厂房隔声、减振等措施，建成后场界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中相应的4类区标准。通过选用低噪声设备、基础减震、合理平面布局、建筑隔声、配备声屏障等措施，项目运营噪声不会对周边环境造成明显影响。 （3）监测要求 拟建项目所属重庆车辆段，依托现有车间进行建设，为新建项目。根据前文噪声预测，项目车间场界噪声预测达标，项目营运期噪声监测计划纳入车辆段整体进行管理。 按照建设项目竣工环境保护验收暂行办法及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017） 有关规定，项目噪声验收时监测1次，详见表4-9。 表4-9 噪声监测计划表 污染源 监测对象 监测点位 监测因子 监测频次 厂界噪声 厂界 厂界四周 厂界噪声 验收时监测1次，运营期纳入车辆段整体管理 由上表可知，通过选用低噪声设备、基础减振、合理平面布局、建筑隔声、机房隔音等措施，建成后厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中相应的4类区标准项目运营噪声不会对周边环境造成明显影响。 （4）防治措施 ①低噪声设备、基础减震、合理平面布局远离敏感点、建筑隔声。 ②设备做好设备的维护与保养，避免设备故障或老化产生的噪声污染。 ③夜间不生产。 4、固体废物环境影响及治理措施 拟建项目运营期固体废物主要包括一般工业固废、生活垃圾、危险废物等。 （1）一般工业固废 拟建项目营运期产生的一般固废主要为废金属配件（S1），在车间东侧设置一般固废暂存间，面积约90m2，暂存一般固废，定期外售物资单位。一般工业固废暂存间设置满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 废金属配件（S1）：主要柴油机、发电机维修过程中，替换下来的废旧金属配件。根据业主提供资料，废金属配件产生量约为0.1t/a，收集暂存于一般固废暂存间，外售物资回收单位。 （2）危险废物 拟建项目产生的危险废物主要有废油（S2）、废砂纸（S3）、废过滤棉（S4）、废棉纱手套（S5）、漆渣（S6）、废活性炭（S7）、废漆瓶（S9）。产生的危险废物在危废贮存库暂存，定期交由有资质单位处理。已建危废贮存库位于检修车间东侧，建筑面积约50m2。危废间张贴各类标识标牌；严格落实六防”措施，各种危险废物分类存放，并进行相应的记录。 废油（S2）：主要产生于柴油机、发电机检修过程，每年产生量约为0.01t/a。 废砂纸（S3）：用于打磨破损漆皮，根据业主提供资料，产生量约为0.01t/a。 废过滤棉（S4）：喷漆工位下方填充过滤棉用于收集喷涂时流漆，每年产生量约为0.05t/a。 废棉纱手套（S5）：项目柴油发电机组检修过程中会产生少量含油棉纱手套，每年产生量约0.001/a。 漆渣（S6）：本项目喷漆前需对原破损涂层进行打磨，打磨下来的漆渣颗粒与喷漆工位定期铲漆形成的漆渣共同收集处理，产生的漆渣约0.001t/a。 废活性炭（S7）：喷漆房废气处理设置活性炭吸附箱，活性炭填充量约0.8m3，吸收非甲烷总烃0.08t，则项目产生废活性炭约0.6t/a，此废活性炭属于危险废物。 柴油发电机废气采用活性炭吸附处理，活性炭填充量约0.5t，因吸收量较少，每年进行一次更换，年产生废活性炭0.5t/a。本项目共产生废活性炭约1.1t。 废漆瓶（S9）：喷漆过程中使用手持式喷漆瓶，单个废弃瓶约0.2kg，年产生废漆瓶约0.02t/a。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影 响和 保护 措施 | 表4-10 本项目一般工业固废及危险废物属性一览表 废物名称 产生工序 形态 主要成分 是否属于固废 固废属性 废物类别 废物代码 判定依据 产废周期 废金属配件S1 检修 固态 金属 是 一般工业固废 SW17可再生类废物 900-001-S17 《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号） 半年 废油（S2） 检修 液态 矿物油 是 危险废物 HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-214-08 《国家危险废物名录》（2022版） 半年 废过滤棉（S4） 喷漆 固态 油漆 是 HW12 染料、涂料废物 900-252-12 半年 废含油抹布/棉纱（S5） 维修保养 液体 矿物油 是 HW49其他废物 900-041-49 每月 漆渣（S6） 喷漆 固体 矿物油 是 HW12 染料、涂料废物 900-252-12 半年 废活性炭（S7） 废气处理 固体 活性炭 是 HW49其他废物 900-039-49 一年 废漆瓶（S9） 喷漆 固体 油漆 是 HW12 染料、涂料废物 900-252-12 一年 表4-11 固体废物产排污情况一览表 产生环节 名称 属性 主要有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 年度产生量t/a 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量t/a 环境管理要求 生产过程 废金属配件S1 一般工业固废 金属 固态 / 0.1t 一般固废暂存间 收集后后给外售相应物资单位或由厂家回收 0.1t 资源化、无害化 废油（S2） 危废 矿物油 液态 T 0.01t 危废贮存库 交给相应的有危险废物处理资质的单位处置 0.01t 废砂纸（S3） 危废 油漆 固态 T 0.01t 废过滤棉（S4） 危废 油漆 固态 T 0.05t 0.05t 废含油抹布/棉纱（S5） 危废 矿物油 固体 T 0.001t 0.001t 漆渣（S6） 危废 矿物油 固态 T，I 0.001t 0.001t 废活性炭（S7） 危废 活性炭 固态 T 1.1t 0.6t 废漆瓶（S9） 危废 油漆 固态 T，I 0.02t 0.02t |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 5、地下水及土壤环境影响及保护措施 （1）污染源和污染途径分析 拟建项目周边500m范围内不涉及地下水环境敏感目标，拟建项目存在环境风险物质泄露风险的区域主要为喷漆房、危险废物暂存间，主要环境风险物质为油性漆、润滑油、柴油等。若操作不当，导致液态物料泄漏，会对地下水、土壤造成污染。 （2）分区防控措施 项目涉及油性漆、润滑油、柴油等使用。若操作不当，导致液态物料泄漏，会对地下水、土壤造成污染。厂区针对地下水、土壤污染源采取分区防渗，将厂区分为一般防渗区、重点防渗区，分别采取不同的防控方案： 1）一般防渗区：除重点防渗区以外的其他生产区域。 防控方案：地坪采取水泥硬化并做基础防渗处理。 重点防渗区：喷漆房、漆瓶暂存区、柴油发电机组清洗除尘区。 重点防渗区：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB/T18597-2023）标准设置，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s要求。 同时在液态物料包装物下方设置托盘，可有效防止物料泄漏，避免对地下水和土壤造成污染。 综上，采取上述措施后，拟建项目对地下水、土壤基本不会造成影响。 6、环境风险 （1）环境风险调查 根据项目检测内容和企业提供原辅材料相关资料，并结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），危险物质数量与临界量比值Q计算方法如下： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn 式中：q1、q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 拟建项目涉及的风险物质主要为漆料组分中的甲苯、丙酮、环己酮，以及柴油发电机检修过程中使用到的润滑油、柴油等。当中，其最大存在量、临界量及比值Q见表4-12。 表4-12 拟建项目危险物质贮存一览表 序号 危险物质名称 最大储存量q（t） 临界量Q（t） 危险物质Q值 1 甲苯 0.0075 10 0.00075 2 丙酮 0.006 10 0.0006 3 环已酮 0.003 10 0.0003 4 润滑油 0.02 2500 0.000008 5 柴油 0.1 2500 0.00004 合计 0.001698 由上表可知，拟建项目风险物质Q＜1，风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 （2）风险分析 拟建项目风险主要考虑在储存环节发生。拟建项目主要涉及的风险物质主要为含油性漆及润滑油、柴油等，其具有易燃性，暂存于柴油发电机实验室旁漆瓶暂存区。危险废物采用专用容器收集后暂存于厂区危废间。 存储单元风险：拟建项目危险废物在存储过程中，若管理不善或操作失误，易造成泄漏和环境污染。漆瓶在受到挤压、高温或遇到明火的情况下可能有爆炸的风险。 （3）环境风险防范措施 ①确保容器密封好，杜绝出现跑、冒、滴、漏现象。 ②加强对易燃液体桶装容器加强管理与维护，防止泄漏事故发生。 ③对容器采取二次围堵、防漏措施，施用防漏托盘等工具进行防泄漏。 ④加强设备、管道定期检修维护；员工按规范操作；加强员工的安全技术培训，提高安全防范意识。 ⑤完善喷漆房、危废暂存区的防泄漏、防流失、措施，存储场所、使用场所四周设置托盘，便于泄漏油品收集，设置警示标志。 ⑥可燃、易燃物料远离火源，配置灭火器、防护用品等，不使用水进行消防灭火，不产生生产废水；生产车间内严禁烟火、携带火种，明显位置张贴防火安全警示标识，落实安全管理责任。 ⑦加强人员对漆瓶暂存区巡查，禁止堆叠挤压漆瓶，生产车间做到无明火，夏季高温期间采取降温措施。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 颗粒物、甲苯、非甲烷总烃 | 喷漆废气经集气罩收集后通过“喷淋+两级活性炭”处理后，由DA001排气筒（排气筒高度15m）排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） |
|  | DA002排气筒 | 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃 | 柴油发电机废气经管道直接收集后通过“喷淋+低温等离子+两级活性炭”处理后，由DA002排气筒（排气筒高度15m）排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） |
|  | 厂界 | 颗粒物、甲苯、非甲烷总烃、SO2、NOx | 因收集效率限制，部分污染物以无组织形式排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） |
| 地表水环境 | DW001回用出口 | BOD5、SS、NH3-N、石油类、LAS、pH、色度 | 柴油发电机清洁废水、地面清洁废水依托厂区污水处理站处理达标后回用于厂区洗车 | 《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》GB/T 18920-2020 |
| 声环境 | / | 等效连续A声级 | 采用低噪声设备、建筑隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废：拟建项目产生的一般工业固废主要有废金属配件、废活性炭等，一般工业固废收集暂存于一般固废暂存区，外售物资回收单位。设置一般固废暂存间，面积约90m2，一般工业固废收集后定期外卖资源回收单位处置。废水处理设施污泥定期清掏，交由市政部门统一处置。 危险废物：已建危废贮存库位于车间东侧，建筑面积约50m2，危险废物在贮存库内分类存放，定期交有资质单位处置。危废间张贴各类标识标牌；各种危险废物分类存放，并有相应的记录。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 进行分区防渗，拟建项目场地划分为重点防渗区、一般防渗区。确保厂区废水全部得到收集并处理，避免下渗进入地下水和土壤；制定严格的检查制度，加强员工管理、培训。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 进行分区防渗，拟建项目场地划分为重点防渗区、一般防渗区。确保厂区废水全部得到收集并处理，避免下渗进入地下水和土壤；制定严格的检查制度，加强员工管理、培训。 ①确保容器密封好，杜绝出现跑、冒、滴、漏现象。 ②加强对易燃液体桶装容器加强管理与维护，防止泄漏事故发生。 ③对容器采取二次围堵、防漏措施，施用防漏托盘等工具进行防泄漏。 ④加强设备、管道定期检修维护；员工按规范操作；加强员工的安全技术培训，提高安全防范意识。 ⑤完善漆瓶库房、喷漆房、危废贮存库的防泄漏、防流失、措施，存储场所、使用场所四周设置托盘，便于泄漏油品收集，设置警示标志。 ⑥可燃、易燃物料远离火源，配置灭火器、防护用品等，不使用水进行消防灭火，不产生生产废水；生产车间内严禁烟火、携带火种，明显位置张贴防火安全警示标识，落实安全管理责任。 ⑦加强人员对漆瓶暂存区巡查，禁止堆叠挤压漆瓶，生产车间做到无明火，夏季高温期间采取降温措施。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）建立完善的环境管理机构，结合项目实际情况，应配备兼职环境保护管理人员1人，负责全厂环境保护的管理。 （2）明确环保管理人员的工作职责，制定并督促执行相应的环境保护规章制度。如岗位责任制、操作规程、安全制度、环境设施管理规定等，对员工进行定期和不定期的环境保护知识培训，提高职工的环境保护意识，保证环境管理和环保工作顺利进行。 （3）落实好项目的环保设计方案，增加环保投入，切实按照设计要求实施，确保环保设施的建设，使环保工程达到预期效果。 （4）加强三废处理设施监督管理，加强设施的维护，确保设施正常高效运行。并根据污染物监测结果，设施运行指标，废物综合利用情况等做好统计工作，建立污染源档案、废物利用档案。 |

# 六、结论

中国铁路成都局集团有限公司重庆车辆段“重庆车辆段柴油发电机组D级修设施设备搬迁补强工程”符合国家的产业政策，符合九龙坡区“三线一单”及生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划。项目产生的各类污染物在采取相应污染防治措施后，其不利影响能得到有效治理和控制，能为环境所接受。 从环境保护的角度分析，建设项目环境影响可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表   单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.34kg | / | 1.34kg | +1.34kg |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 16.989kg | / | 16.989kg | +16.989kg |
|  | 甲苯 | / | / | / | 5.6kg | / | 5.6kg | +5.6kg |
|  | SO2 | / | / | / | 0.032kg | / | 0.032kg | +0.032kg |
|  | NOX | / | / | / | 0.265kg | / | 0.265kg | +0.265kg |
| 废水 | 石油类 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废金属配件 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
| 危险废物 | 废油 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废砂纸 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废含油抹布/棉纱 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
|  | 漆渣 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1.1 | / | 1.1 | +1.1 |
|  | 废漆瓶 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①