## 公路隧道运营行业生产安全事故隐患目录

| 编号 | 隐患分类 | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2022.006.13.001 | 基础资料类 | 资质证照 | 运营单位未取得合法有效的运营资质 | 《中华人民共和国公司登记管理条例》第3、21条 |  |
| 2022.006.13.002 |  | 机构及人员配备 | 未按规定设置安全管理机构或未按规定配备专职安全生产管理人员 | 《中华人民共和国安全生产法》第24条；《北京市安全生产条例》第19条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第11条 | ★ |
| 2022.006.13.003 |  | 责任制 | 未建立健全安全生产责任制 | 《中华人民共和国安全生产法》第4条、21条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第4条；《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第1部分：总体要求》第5.3.1.1条 | ★ |
| 2022.006.13.004 |  |  | 安全生产责任制未明确主要负责人、其他负责人、各职能部门负责人、其他从业人员等全体人员的安全生产责任范围和考核标准等内容 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第6条 |  |
| 2022.006.13.005 |  |  | 未开展安全生产责任制落实情况考核工作，未依据考核结果进行奖惩 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第6条 |  |
| 2022.006.13.006 |  | 制度 | 未建立健全安全生产规章制度和安全操作规程 | 《北京市安全生产条例》第15条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第7条；《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第1部分：总体要求》第5.4.3条；《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第19部分：公路隧道运营企业》第6.2.1.1、6.3.2.2、6.4.3.1、6.4.3.2、6.4.4、6.4.6.1、6.4.7.1、6.4.8.1条 |  |
| 2022.006.13.007 |  |  | 未建立用火用电管理制度，用火用电管理不规范，临时用电设备和电线不符合标准 | 《北京市消防条例》第27条 |  |
| 2022.006.13.008 |  |  | 未制定隧道交通控制(站)口管理制度，明确管理范围，对范围内的车辆、人员及隧道通行等情况进行管理 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第19部分：公路隧道运营企业》第6.4.4条 |  |
| 2022.006.13.009 |  | 记录档案 | 未建立和完善安全生产会议台账、安全生产宣传教育和培训台帐、安全生产检查台帐、安全生产隐患治理台帐、安全风险台账、安全生产事故管理台帐、安全工作考核与奖惩台帐、安全生产设施设备维护台帐 | 《中华人民共和国安全生产法》第25条、28条；《生产经营单位安全培训规定》第22条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第15、17、18条 |  |
| 2022.006.13.010 |  | 风险辨识 | 未开展作业活动和设备设施危险、有害因素识别工作 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第29条 | ★ |
| 2022.006.13.011 |  |  | 未组织制定并实施本单位的安全风险控制措施 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第24、29条 |  |
| 2022.006.13.012 |  |  | 未向从业人员进行宣传与告知安全风险源；未针对本单位风险源可能发生的风险事件完善应急预案体系；未明确风险事件应急措施 | 《中华人民共和国安全生产法》第41条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第24条 |  |
| 2022.006.13.013 | 基础资料类 | 风险辨识 | 未开展隐患排查与治理 | 《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》第6条 |  |
| 2022.006.13.014 |  |  | 重大危险源未按要求管理 | 《中华人民共和国安全生产法》第40条 | ★ |
| 2022.006.13.015 |  | 应急救援 | 未按要求编制应急救援预案，或未定期修订 | 《生产安全事故应急条例》第5、7条 |  |
| 2022.006.13.016 |  |  | 未按要求编制应急处置卡 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第19条 |  |
| 2022.006.13.017 |  |  | 未配备必要的应急救援器材、设备设施和物资，未进行经常性维护、保养 | 《中华人民共和国安全生产法》第82条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第31条 |  |
| 2022.006.13.018 |  |  | 未按规定定期组织应急演练，未进行总结评估 | 《中华人民共和国安全生产法》第81条；《生产安全事故应急条例》第8条；《生产安全事故应急预案管理办法》第33、35、36条 |  |
| 2022.006.13.019 |  | 相关方管理 | 将生产经营项目、场所、设备发包或出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位和个人 | 《中华人民共和国安全生产法》第49条 | ★ |
| 2022.006.13.020 |  |  | 未与相关方签订安全生产管理协议或未在有关合同中明确各自的安全生产管理职责 | 《中华人民共和国安全生产法》第49条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第26条 |  |
| 2022.006.13.021 |  | 安全生产投入 | 未按规定提取和使用安全生产费用 | 《中华人民共和国安全生产法》第23条 |  |
| 2022.006.13.022 |  |  | 提取的安全生产费用低于应收入的1.5%或隧道管养费用的15% | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第19部分：公路隧道运营企业》第6.1.1条 |  |
| 2022.006.13.023 |  |  | 未按规定将安全生产费用纳入年度财务预算并专款专用 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第27、32条；《北京市安全生产条例》第18条 |  |
| 2022.006.13.024 |  |  | 安全生产费使用无计划，经费使用情况无跟踪记录 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第9、32条 |  |
| 2022.006.13.025 | 设备设施及物料类 | 物料类 | 未按照消防安全管理规定存放、保管、使用施工材料 | 《北京市消防条例》第27条 |  |
| 2022.006.13.026 |  | 工艺及生产设备设施类 | 隧道(水下)水泵、启动控制系统、排水管道、排水沟、蓄水池等排水设施不具备恶劣天气下客水涌入的排水功能，未满足隧道排水的要求 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第19部分：公路隧道运营企业》第6.2.2.2条 | ★ |
| 2022.006.13.027 |  |  | 隧道区域的灯具、洞外路灯、照明线路、照明控制柜等照明设施不满足隧道各段行车照明的要求 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第19部分：公路隧道运营企业》第6.2.3.2条 | ★ |
| 2022.006.13.028 |  |  | 隧道供电电力负荷、电压、变压器等未满足正常和紧急情况下的供电需求 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第19部分：公路隧道运营企业》第6.2.3.5条 | ★ |
| 2022.006.13.029 |  |  | 接地与防雷设施未根据被保护设施的特点，综合采取接闪、分流、均压、屏蔽、合理布线和共用接地等防护措施 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第19部分：公路隧道运营企业》第6.2.3.7条 | ★ |
| 2022.006.13.030 |  | 特种设备类 | 未建立特种设备安全技术档案 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第35条 |  |
| 2022.006.13.031 |  |  | 未对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第39条 |  |
| 2022.006.13.032 |  |  | 公路隧道区域内的接地与防雷设施未定期进行检测 | 《防雷减灾管理办法》第19条 |  |
| 2022.006.13.033 |  | 辅助系统设备设施类 | 隧道射流风机、轴流风机、离心风机及其配套的风塔、风机房等通风设施的风速、推力、功率、噪声及防护等主要性能指标不符合通风分项技术养护评定标准，不满足隧道内通风换气和火灾状态下排烟的要求 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第19部分：公路隧道运营企业》第6.2.3.1条 | ★ |
| 2022.006.13.034 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 隧道火灾报警设施、灭火设施、电光标志、横通道防火卷帘、疏散通道以及隧道内重要部位的自动灭火系统等消防设施不满足预防隧道火灾和紧急情况下疏散和必要救援的要求 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第19部分：公路隧道运营企业》第6.2.3.4条 | ★ |
| 2022.006.13.035 |  |  | 电动机、水泵和开关箱等用电设备以及配电箱、柜的防护等级不满足防火防爆、防尘、防腐蚀的要求 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第19部分：公路隧道运营企业》第6.2.3.5条 |  |
| 2022.006.13.036 | 人员类 | 资格资质类 | 特种设备作业及特种作业人员未取得相关资质 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第14条 |  |
| 2022.006.13.037 |  | 操作行为类 | 作业人员进入新的岗位或新的施工现场前，未接受安全生产教育培训，或教育培训不合格便上岗作业 | 《建设工程安全生产管理条例》第37条 | ★ |
| 2022.006.13.038 |  |  | 未对作业人员进行安全告知及安全技术交底 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》第14条 | ★ |
| 2022.006.13.039 |  |  | 未安排专门人员对养护、清障施救等危险作业进行现场安全管理 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第19部分：公路隧道运营企业》第6.4.2.1条 |  |
| 2022.006.13.040 |  | 个人防护用品实用类 | 未配备与岗位相适应的符合国家标准或行业标准的劳动防护用品 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第19部分：公路隧道运营企业》第6.4.5.2条 |  |
| 2022.006.13.041 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 服务区未做到昼夜不间断正常供电、供水，停车场、公共厕所等公益性基本设施未做到昼夜不间断提供服务 | 《高速公路服务区服务规范》第4.18、8.6、12.1.5、13.2、14.1条 |  |
| 2022.006.13.042 |  |  | 收费道口数量不能保障车辆正常通行 | 《高速公路收费站服务规范》第4.2、4.6条 |  |
| 2022.006.13.043 |  | 标志及标识类 | 在桥梁入口处等相关设施的显著位置，未设置公路桥梁限载、限高、限宽、限长标志 | 《城市桥梁日常养护作业规程》第5.2.1条 |  |
| 2022.006.13.044 |  |  | 存在危险因素的场所和设备设施，未设置明显的安全警示标志 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第19部分：公路隧道运营企业》第6.2.4.1条 |  |
| 2022.006.13.045 |  | 周边环境类 | 工作、生活场所的布置不符合安全、消防和职业健康要求 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第19部分：公路隧道运营企业》第6.4.1.2条 |  |
| 注：备注栏中加“★”标记的为重大隐患 |