## 起重机械生产安全事故隐患目录

| 编号 | 隐患分类 | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 |  |  |  |
| 2021.015.03.001 | 人员 | 人员配置 | 起重机械运营使用单位未按规定设置特种设备安全管理机构，配备专职或兼职的特种设备安全管理人员； | 特种设备安全法第三十六条 | 如为公众提供服务的机械式停车设备使用单位应设置管理机构或配备专职的安全管理人员，其他起重机械使用单位可根据特种设备的数量设置 |
| 2021.015.03.002 |  |  | 使用单位未按照国家有关规定配备特种设备管理人员和作业人员 | 特种设备安全法第十三条TSG08-2017 2.4 | 使用单位应按照本单位起重机械数量、特性等配备相应持证的特种设备作业人员，并且在使用特种设备时应当保证每班至少有一名持证的作业人员在岗。如：多人配合作业时，设置专人负责统一指挥；交叉作业过程中未设置专职安全管理人员现场监督，统一协调指挥；在光照不足、空间狭小、视线受阻等作业工况复杂条件下，起重作业时应设置指挥人员等情况， |
| 2021.015.03.003 |  | 资格资质类 | 起重机械安全管理人员和作业人员未按照国家有关规定取得相应的资格。 | 特种设备安全法第十四条 |  |
| 2021.015.03.004 |  | 作业行为 | 起重机械安全管理人员和作业人员未严格执行安全技术规范、管理制度和操作规程 | 特种设备安全法第十四条 |  |
| 2021.015.03.005 |  | 安全教育培训 | 起重机械管理人员、作业人员未经安全教育和技能培训 | 特种设备安全法第十三条 | 起重机械生产、使用单位应加强对相关作业人员的培训考核，特别是对应加强对起重机械安装、修理、司索等不再需要取证的作业人员的培训考核。 |
| 2021.015.03.006 | 设备 | 设备选型 | 吊运熔融金属的起重机选型、配置不符合安全技术规范的要求 | 国质检法[2003]（206号）第十八条第二款、TSGQ0002 |  |
| 2021.015.03.007 |  |  | 在用的起重机防爆等级不符合使用环境的防爆要求 | 国质检法[2003]（206号）第十八条第二款 |  |
| 2021.015.03.008 |  | 设备来源 | 在用的起重机械是未取得许可生产（制造、安装、改造、修理）的 | 特种设备安全法第三十二条、国质检法[2003]（206号）第十八条第二款 |  |
| 2021.015.03.009 |  |  | 新投入使用的起重机械是国家明令淘汰的 | 特种设备安全法第三十二条 | A571型单梁起重机、TQ60、TQ80塔式起重机；QT16、QT20、QT25井架简易塔式起重机 |
| 2021.015.03.010 |  |  | 在用的起重机是已经报废的 | 特种设备安全法第三十二条 |  |
| 2021.015.03.011 |  | 设备检验 | 在用的起重机械是未经检验或检验不合格的 | 特种设备安全法第三十二条 |  |
| 2021.015.03.012 | 设备 | 设备评估 | 使用超过规定的使用年限且未经安全评估或安全评估不合格的塔式起重机、施工升降机 | 特种设备安全法第四十八条 | 塔式起重机：630kNm以下（不含630kNm）、出厂年限超过10年（不含10年）；630kNm～1250kNm（不含1250kNm）、出厂年限超过15年（不含15年）；1250kNm以上（含1250kNm）、出厂年限超过20年（不含20年）； 施工升降机：出厂年限超过8年（不含8年）的SC型施工升降机；出厂年限超过5年（不含5年）的SS型施工升降机。 |
| 2021.015.03.013 |  | 设备缺陷 | 起重机械或者其主要部件不符合安全技术规范，包括安全保护装置缺少、失效或失灵 | 国质检法[2003]（206号）第十八条第二款 |  |
| 2021.015.03.014 |  |  | 起重机械出现故障或者发生异常情况，使用单位未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的 | 特种设备安全法第四十二条 |  |
| 2021.015.03.015 |  |  | 使用被责令整改而未予整改的起重机械 | 国质检法[2003]（206号）第十八条第二款 |  |
| 2021.015.03.016 | 管理 | 设备登记 | 起重机械使用单位未在起重机械投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记。 | 特种设备安全法第三十三条 |  |
| 2021.015.03.017 |  |  | 起重机械存在严重事故隐患无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的 | 特种设备安全法第四十八条 |  |
| 2021.015.03.018 |  | 检验申报 | 起重机械使用单位未按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求 | 特种设备安全法第四十条 |  |
| 2021.015.03.019 |  | 档案管理 | 使用单位未建立起重机械安全技术档案或者安全技术档案不符合规定要求 | 特种设备安全法第三十五条 |  |
| 2021.015.03.020 |  | 管理制度 | 起重机械使用单位未建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度和操作规程 | 特种设备安全法第三十四条 |  |
| 2021.015.03.021 |  | 维护保养 | 使用单位未对其使用的起重机械进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录 | 特种设备安全法第三十九条 |  |
| 2021.015.03.022 |  |  | 使用单位应当对其使用的起重机械的安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。 | 特种设备安全法第三十九条 | 包括升降机防坠安全器，简易升降机、机械式停车设备限速器等。 |
| 2021.015.03.023 |  | 应急处置 | 起重机械使用单位未按照安全技术规范和本单位的应急管理制度以及应急预案的要求定期进行应急演练 | 特种设备安全法第六十九条 |  |
| 2021.015.03.024 | 管理 | 应急处置 | 发生事故后，事故发生单位未按照应急预案采取措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，保护事故现场和有关证据，并及时向特种设备安全监督管理的部门和有关部门报告 | 特种设备安全法第七十条、国质检法[2003]（206号）第十八条第二款 |  |
| 2021.015.03.025 |  | 标识、标志 | 未依法设置特种设备使用标志 | 特种设备安全法第三十三条 |  |
| 2021.015.03.026 |  |  | 未将机械式停车设备的安全使用说明、安全注意事项和警示标志置于易于为使用者注意的显著位置 | TSG08-2017第2.9条 |  |
| 2021.015.03.027 | 环境 | 安全距离、防护 | 起重机使用的安全距离、安全防护措施不符合规定的要求 | 特种设备安全法第三十七条 | 注：起重机械由于安全距离不足造成人员伤亡发生的事故较多，安全距离不足安全距离包括设备运动体与静止部分或周边设施、物体的安全距离；安全防护措施包括作业区域划定、标识和隔离、专人监护等。 |
| 2021.015.03.028 |  | 基础、轨道 | 与起重机作业场所安全状况未经确认进行起重作业 | 特种设备安全法第三十七条 | 基础、轨道承载力、坡度等符合规定。 |